|  | Информационный бюллетень Администрации Рощинского сельского поселения № 13 03.10. 2022 |
| --- | --- |

Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022  № 319

п. Рощино

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2032 года

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Рощинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2032 года.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский  вестник» и разместить на  официальном  сайте администрации Рощинского сельского поселения.

Глава  сельского поселения					В.Б. Мячин

Утверждено

Постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от 19.09.2022 № 319

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2032 года

Актуализация на 2022 г.

Обосновывающие материалы

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Электрическая энергия	3

1.2	Тепловая энергия	3

1.3	Водоснабжение	4

1.4	Водоотведение	5

1.5	Газоснабжение	5

1.6	Твердые коммунальные отходы	6

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

3.1	Система электроснабжения	10

3.2	Система теплоснабжения	14

3.3	Система водоснабжения	18

3.4	Система водоотведения	22

3.5	Система газоснабжения	25

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	28

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	32

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	34

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	42

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	42

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	42

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	42

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	43

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	43

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	43

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ..	44

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	47

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	50

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	52

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2023-2032 годы спрос на коммунальные ресурсы в сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

При отсутствии бурного развития промышленных предприятий в сельском поселении в прогнозируемый период мощность источников электроснабжения достаточна. Необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену устаревшего оборудования, довести учет потребления электроэнергии до 100%.

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2032 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Факт на 2022 г. | План на 2023 г. | План на 2024 г. | План на 2025 г. | План на 2026 г. | План на 2027 г. | Расчетный срок 2028-2032 гг. |
| Потребность в электроэнергии, тыс. кВт.ч | н/д | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 102,5 |

## Тепловая энергия

Отопление жилой и общественной застройки на территории Рощинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Все дома многоквартирного жилого фонда (далее по тексту МКД), крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе отопления, которая состоит из двух отдельно действующих централизованных систем в границах населённых пунктов п. Рощино и д. Шуя, что составляет, примерно, 65% от общей численности населения в поселении.

Индивидуальная жилая застройка деревень: Станки, Ящерово, Усадье, Долгие Бороды, Борисово, Ужин, Новотроицы, Новая, Байнёво, Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи Едно, Плотично, Закидово и Горка отапливается за счёт индивидуальных теплопроизводящих узлов (печи на твердом топливе (дрова, уголь), электрокотлы и обогреватели, т.к. централизованного газоснабжения природным газом нет).

Сельский дом культуры в деревне Шуя отапливается отдельной котельной функционирующей на электроэнергии, находящейся в подвале этого же задания.

Централизованное горячее водоснабжение МКД и объектов соцкультбыта осуществляется только в посёлке Рощино, что составляет, примерно, 58% от общей численности населения всего поселения.

Горячее водоснабжение частного сектора жилья, МКД в деревне Шуя осуществляется водонагревательными приборами типа «Титан» на твердом топливе (дрова) или электронагревательными приборами накопительного или проточного типа.

Общая протяжённость тепловых сетей на территории сельского поселения составляет 5306,5 м.

В таблице 1.2 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на тепловую энергию до 2032 г.

Таблица 1.2

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Факт на 2022 г. | План на 2023 г. | План на 2024 г. | План на 2025 г. | План на 2026 г. | План на 2027 г. | Расчетный срок 2028-2032 гг. |
| Потребность в тепловой энергии, Гкал | н/д | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3677,328 |
| Горячее водоснабжение, тыс. м3 | н/д | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |

## Водоснабжение

На территории Рощинского сельского поселения существует и функционирует две обособленных централизованных системы водоснабжения населения. Имеется централизованная система холодного и горячего водоснабжения в посёлке Рощино и централизованная система холодного водоснабжения в деревне Шуя. В остальных населённых пунктах Рощинского сельского поселения обеспечение населения питьевой водой осуществляется из колодцев.

Обеспечение потребителей посёлка Рощино водой осуществляет гарантирующий поставщик – ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» (далее по тексту - ДО «Валдай»). По территориально-институционному делению система водоснабжения может быть разделена на систему холодного и горячего водоснабжения собственных нужд (обеспечение функционирования ДО «Валдай») и систему холодного и горячего водоснабжения поселка Рощино.

Источниками водоснабжения являются 3 артезианские скважины.

Обеспечение потребителей деревни Шуя холодной питьевой водой осуществляет гарантирующий поставщик – 000 «СУ – 53». По территориально-институционному делению система водоснабжения может быть разделена на систему водоснабжения многоквартирных домов № 37, № 39, индивидуальных домов (частный сектор) а также систему поставки холодной воды к водоразборным колонкам.

Источником холодного водоснабжения является 1 артезианская скважина.

В п. Рощино для очистки воды, поступаемой с артезианских скважин, используется система очистки, представляющая собой сорбционные фильтры Atoll – очистка исходной воды от примесей железа. Территориально система очистки воды располагается совместно с насосной станцией.

В системе холодного водоснабжения д. Шуя системы очистки воды (фильтры, отстойники и т.п.) не используются.

В п. Рощино протяженность сетей водоснабжения составляет 21,2 км (двухтрубное). В д. Шуя протяженность сетей водоснабжения составляет 1,8 км (однотрубное).

Централизованное холодное водоснабжение предоставляется, примерно, 65% населения от общего числа жителей поселения.

В таблице 1.3 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на водоснабжение до 2032 г.

Таблица 1.3

Перспективные показатели спроса на водоснабжение

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Факт на 2022 г. | План на 2023 г. | План на 2024 г. | План на 2025 г. | План на 2026 г. | План на 2027 г. | Расчетный срок 2028-2032 гг. |
| Потребление питьевой воды, тыс. м3 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 42,1566 |

## Водоотведение

В Рощинском сельском поселении существует две обособленные системы централизованного водоотведения – в посёлке Рощино и в деревне Шуя.

В посёлке Рощино система водоотведения организована по принципу полного цикла водооборота, т.е. сточные воды доводятся системой до состояния позволяющего возвращать очищенную воду в водоёмы.

Очистная централизованная система ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» реконструирована в 2010 году с применением современных технологий. Основным функциональным узлом системы очистки является СТАНЦИЯ очистки сочных вод 1015.

В деревне Шуя система водоотведения обеспечивает только канализирование сточных вод от многоквартирных домов №37 и №39 в септик. Впоследствии, накопившиеся в септике сточные воды специализированным автотранспортом откачиваются и вывозятся для очистки на очистные сооружения г. Валдай.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1675,0 м.

Централизованной системой водоотведения с полным циклом очистки сточных вод охвачено 65% населения от общего числа жителей всего поселения.

В остальных населенных пунктах Рощинского сельского поселения основное место в системе водоотведения отведено выгребным ямам и септикам.

Отвод атмосферных вод – неорганизованный.

В таблице 1.4 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на водоотведение до 2032 г.

Таблица 1.4

Перспективные показатели спроса на водоотведение

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Факт на 2022 г. | План на 2023 г. | План на 2024 г. | План на 2025 г. | План на 2026 г. | План на 2027 г. | Расчетный срок 2028-2032 гг. |
| Отведение сточных вод, тыс. м3 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 34,23 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Рощинского поселения осуществляется природным и сжиженным углеводородным газом (СУГ).

По территории поселения проходят:

- магистральный газопровод «Торжок – Валдай» давлением 55 кг/см2.

- Газопроводы-отводы снабжают газом существующие ГРС «РУДНЕВ» и ГРС «УЖИН».

От ГРС «Руднев» распределительный газопровод снабжает природным газом котельную Иверского Монастыря.

От ГРС «Ужин» распределительный газопровод осуществляет газоснабжение п. Рощино, котельной ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» в поселке Рощино, деревни Долгие Бороды, Ящерово, Усадье.

Уровень газификации природным газом в поселке Рощино – 100%, в деревне Долгие Бороды – 25% с возможностью подключения 100% абонентов, в деревне Ящерово – 5% с возможностью подключения 100% абонентов.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) поступает из газонаполнительной станции города Валдай и используется населением на бытовые нужды. Уровень газификации сжиженным газом населенных пунктов Рощинского поселения, кроме п. Рощино (в связи с отсутствием необходимости) составляет 100 %.

Для обеспечения газом многоквартирных домов № 37 и № 39 в деревне Шуя используется сжиженный газ, которых хранится в подземных металлических ёмкостях.

Протяженность сетей газоснабжения в границах сельского поселения составляет 57,231 км.

В таблице 1.5 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на газоснабжение до 2032 г.

Таблица 1.5

Перспективные показатели спроса на газоснабжение

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Факт на 2022 г. | План на 2023 г. | План на 2024 г. | План на 2025 г. | План на 2026 г. | План на 2027 г. | Расчетный срок 2028-2032 гг. |
| Потребление природного газа, млн. м3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 28,06 |

## Твердые коммунальные отходы

В настоящее время в Рощинском сельском поселении сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) производится на мусоросборных площадках оборудованных контейнерами объемом 0,9 м3, соответственно, в п. Рощино – 26 контейнеров, в д. Ящерово – 4 контейнера, в д. Шуя – 8 контейнеров, в д. Новотроицы – 4 контейнера, в д. Байнёво – 4 контейнера, в д. Долгие Бороды – 10 контейнеров, д. Усадье – 2 контейнера, д. Нелюшка – 3 контейнера и д. Горка – 4 бункера, а также в местах массового отдыха населения на озере Валдайское – 2 контейнера, на озере Ужин – 1 контейнер, кроме того на кладбище в деревне Долгие Бороды – 2 контейнера.

В населенных пунктах: д. Станки, д. Борисово, д. Ужин, д. Новая, д. Терехово, д. Закидово, д. Ключи, д. Едно, д. Плотично ТКО собираются методом объезда мусоросборной машины (в сопровождении двух грузчиков). Периодичность объезда: зимой – 1 раз в неделю, летом – 2 раза в неделю.

ТКО вывозятся и утилизируются на мусоросборном полигоне Валдайского района, который находится по адресу: Валдайский район, Выскодно-2 – 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Выскодно - д. Миронушка - д. Ельчино. Площадь земельного участка свалки составляет 4,5 га, загруженность составляет 30%.

На территории Рощинского сельского поселения несанкционированные свалки отходов отсутствуют.

Прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов по нормативным значениям сельского поселения представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Прогнозируемый объем твердых коммунальных отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Факт на 2022 г. | План на 2023 г. | План на 2024 г. | План на 2025 г. | План на 2026 г. | План на 2027 г. | Расчетный срок 2028-2032 гг. |
| Объем бытовых отходов, тыс. м3 | н/д | 7120,0 | 7120,0 | 7120,0 | 7120,0 | 7120,0 | 3500,0 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Рощинского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Рощинского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем подключении новых абонентов |
| 2 | Теплоснабжение | - мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - мероприятия по развитию централизованного водоснабжения на территории сельского поселения; - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям |
| 4 | Водоотведение | - мероприятия по развитию централизованного водоотведения на территории сельского поселения; - очистка сточных вод до нормативных требований. |
| 5 | Газоснабжение | - мероприятия по развитию централизованного газоснабжения на территории сельского поселения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности; - сохранение резерва мощностей при дальнейшем подключении новых абонентов |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения за счет повышения эффективности организации вывоза ТКО, ликвидации возникающих несанкционированных стихийных свалок, контрольно-разъяснительная работа среди населения в области экологической культуры. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Электроснабжение Рощинского сельского поселения осуществляется ООО ТНС энерго Великий Новгород  - сбытовая компания «Новгородэнерго» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - сетевая компания».

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Рощинского СП осуществляется 4 подстанций:

- ПС 35/10 Д.О. Валдай – 2 * 4,0 МВА;

- ПС 35/10 Ящерово -2 * 1,6 МВА;

- ПС 35/10 Нелюшка -1 * 1,0 МВА;

- ПС 110/10 Новая -2 * 6,3 МВА

Характеристика системы электроснабжения

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование подстанции | Количество установленных трансформаторов | Полная мощность | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 Д.О. Валдай | 2 шт. | 8,0 МВА | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» |
| ПС 35/10 Ящерово | 2 шт. | 3,2 МВА |  |
| ПС 35/10 Нелюшка | 1 шт. | 1,0 МВА |  |
| ПС 110/10 Новая | 2 шт. | 12,6 МВА |  |

Электрическая энергия в границах населенных пунктов передается по воздушным линиям (ВЛ) электропередачи. Информация по ВЛ приведена в таблице 3.2. Общая протяженность ЛЭП в границах территории сельского поселения составляет 232,441 км, в том числе:

- ВЛ – 110 кВ - 26,990 км,

- ВЛ – 35 кВ - 26,178 км,

- ВЛ – 10 кВ – 84,25 км,

- ВЛ - 0,4 кВ – 95,023 км.

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование ВЛ (кроме ВЛ – 10 кВ) | Через какие населенные пункты (или вблизи них) проходит | Напряжение, кВ | Вид опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окуловская-3,4 | вблизи н.п. Байнёво | 110 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |
| 2 | Новая | вблизи н.п. Шуя | 110 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |
| 3 | Угловская-1 | вблизи н.п. Байнево | 35 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |
| 4 | Зеленая-3 | Д. Бороды, Станки | 35 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохраняются, за исключением линий, выработавших свой срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам или увеличивающемся нагрузкам.

Данные по расчетным существующим и проектируемым электрическим нагрузкам сведены в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок – 2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующая нагрузка на территории СП | н/д |
| 2 | Коммунально-бытовая нагрузка на прирезках и существующих территориях: |
| 2.1 | д. Байнево | 720 |
| 2.2 | д. Борисово | 659 |
| 2.3 | д. Горка | - |
| 2.4 | д. Долгие Бороды | 288 |
| 2.5 | д. Едно | 649 |
| 2.6 | д. Закидово | 233 |
| 2.7 | д. Ключи | 563 |
| 2.8 | д. Новая | 325 |
| 2.9 | д. Новотроицы | 202 |
| 2.10 | д. Нелюшка | 164 |
| 2.11 | д. Плотично | 146 |
| 2.12 | д. Станки | 200 |
| 2.14 | д. Терехово | 450 |
| 2.15 | д. Ужин | 119 |
| 2.16 | д. Усадье | 261 |
| 2.17 | д. Шуя | 742 |
| 2.18 | д. Ящерово | 188 |
| Итого: | 5909 |

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощности трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты.

Трансформаторные подстанции на проектируемых территориях будут подключаться при конкретном проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Рощинского сельского поселения необходимо проводить своевременный ремонт основного технологического оборудования.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на 2022 год нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, маслонаполненные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Маслонаполненные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 3.4 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии.

Таблица 3.4

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,33 | 3,49 |

Прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию предполагается не более 2,5-3,0 % в год от действующих.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Не соблюдение охранной зоны линий электропередач и головных объектов электросетевого хозяйства, высадка деревьев в охранных зонах.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация). Введение таких правил на охранные зоны обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогорморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше.

- Не менее значительной проблемой электрических сетей является их низкий уровень безопасности. Почти все потребляющие электроэнергию приборы подсоединены к сети без заземления. Для квартир обычной является двухпроводная проводка, в то время как во всех развитых западных странах используется трехпроводная проводка с обязательным заземляющим проводом и практически всё выпускаемое электрооборудование оборудуется вилками с тремя проводами.

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Рощинского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Требуется замена или реконструкция части трансформаторных подстанций и воздушных линий, питающих населенные пункты.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории Рощинского сельского поселения основными поставщиками тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение) по централизованным сетям являются:

- п. Рощино – ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай»;

- д. Шуя – Валдайский филиал ООО «Тепловая компания «Новгородская».

Характеристика системы теплоснабжения

Отопление жилой и общественной застройки на территории Рощинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Все дома многоквартирного жилого фонда (далее по тексту МКД), крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе отопления, которая состоит из двух отдельно действующих централизованных систем в границах населённых пунктов п. Рощино и д. Шуя, что составляет, примерно, 65% от общей численности населения в поселении.

Индивидуальная жилая застройка деревень: Станки, Ящерово, Усадье, Долгие Бороды, Борисово, Ужин, Новотроицы, Новая, Байнёво, Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи Едно, Плотично, Закидово и Горка отапливается за счёт индивидуальных теплопроизводящих узлов (печи на твердом топливе (дрова, уголь), электрокотлы и обогреватели, т.к. централизованного газоснабжения природным газом нет).

Сельский дом культуры в деревне Шуя отапливается отдельной котельной функционирующей на электроэнергии, находящейся в подвале этого же задания.

Централизованное горячее водоснабжение МКД и объектов соцкультбыта осуществляется только в посёлке Рощино, что составляет, примерно, 58% от общей численности населения всего поселения.

Горячее водоснабжение частного сектора жилья, МКД в деревне Шуя осуществляется водонагревательными приборами типа «Титан» на твердом топливе (дрова) или электронагревательными приборами накопительного или проточного типа.

Характеристика централизованных источников тепловой энергии в Рощинском СП представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | Vitomax 200 (количество – 1) | 2009 | 3,35 | 10,40 | Газ природный |
|  | Vitomax 200 (количество – 2) | 2009 | 2,32 |  |  |
|  | ДЕ10/14 – ГМ (количество – 2) | 1997 | 5,20 |  |  |
| Котельная № 16 ТК Новгородская | Универсал - 6 | 1980 (капитальный ремонт в 2020) | 0,60 | 0,176 | Уголь |
|  | Универсал - 6 | 2020 (находится в резерве) | 0,60 | 0,176 | Уголь |
| Котельная № 17 Комитет культуры и туризма администрации Валдайского муниципального района | Эван - С | 2021 (основной рабочий) | 0,20 | 0,037328 | электроэнергия |
|  | Эван - С | 2021 (резервный) | 0,20 | 0,037328 | электроэнергия |

Общая протяжённость тепловых сетей на территории сельского поселения составляет 5306,5 м.

Баланс мощности ресурса

Существующие значения обеспечиваемой, поставляемой и перспективной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Наименование котельной, адрес | Обеспечиваемая (проектная) мощность, Гкал/час | Поставляемая (потребляемая) мощность, Гкал/час | Перспективный баланс (запас) мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 3,35 | 10,40 | 0,47 |
|  | 2,32 |  |  |
|  | 5,20 |  |  |
| № 16 Валдайский филиал «ТК «Новгородская» | 0,60 | 0,176 | 0,43 |
| № 17 Комитет культуры Валдайского муниципального района | 0,20 | 0,037328 | 0,133 |

В настоящее время планом развития Рощинского сельского поселения до 2032 года строительство новых объектов – потребителей тепловой энергии от имеющихся котельных, не предусмотрено. Перспективный баланс мощностей существующих котельных остаётся не востребованным.

Вывод: на перспективу до 2032 года имеется достаточный запас вырабатываемой тепловой энергии существующими котельными.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 100%;

- промышленные объекты – отсутствуют;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.7

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2017-2022 |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | - |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

В таблице 3.8 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 3.8

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2022 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| п. Рощино |
| 1405,79 | I полугодие |
| 1457,92 | II полугодие |
| д. Шуя |
| 2872,21 (тариф ТК Новгородская) | I полугодие |
| 2987,10 (тариф ТК Новгородская) | II полугодие |
| Электроэнергия (для юрлиц) 4,75 (тариф Комитета культуры и туризма администрации Валдайского муниципального района, kW/час) | I полугодие |
| Электроэнергия (для юрлиц) 4,98 (тариф Комитета культуры и туризма администрации Валдайского муниципального района, kW/час) | II полугодие |

Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию предполагается не более 2,5 – 3,0 % в год от действующих.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Анализ существующего состояния Рощинского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- линейные объекты централизованной системы горячего водоснабжения посёлка Рощино требуют капитального ремонта в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- изношенность отдельных участков тепловой сети;

- высокие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловой сети;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории Рощинского сельского поселения основными поставщиками холодного водоснабжения по централизованным сетям являются:

- п. Рощино – ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай»;

- д. Шуя – ООО «СУ-53».

Характеристика системы водоснабжения

На территории Рощинского сельского поселения существует и функционирует две обособленных централизованных системы водоснабжения населения. Имеется централизованная система холодного и горячего водоснабжения в посёлке Рощино и централизованная система холодного водоснабжения в деревне Шуя. В остальных населённых пунктах Рощинского сельского поселения обеспечение населения питьевой водой осуществляется из колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

По территориально-институционному делению система водоснабжения п. Рощино может быть разделена на систему холодного и горячего водоснабжения собственных нужд (обеспечение функционирования ДО «Валдай») и систему холодного и горячего водоснабжения поселка Рощино.

Источниками водоснабжения являются 3 артезианские скважины.

По территориально-институционному делению система водоснабжения д. Шуя может быть разделена на систему водоснабжения многоквартирных домов № 37, № 39, индивидуальных домов (частный сектор) а также систему поставки холодной воды к водоразборным колонкам.

Источником холодного водоснабжения является 1 артезианская скважина.

Технические данные скважин расположенных в п. Рощино и д. Шуя представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| № п/п | № по схеме | Год постройки/капитального ремонта | Глубина | Тип (марка) глубинных насосов | Производительность | Диаметр осадочной трубы | Диаметр труб на выходе со скважины | Наличие резервного автономного электропитания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рощино |
| 1 | 80420 | 21.09.2004/2010 | 95 м. | Grundfos SP30-7 | 20 м³/ч | 219 мм. | 16" | ДЭС CUMMINS 565 кВт |
| 2 | 36760/4 | 30.03.1975/2010 | 98 м. | Grundfos SP30-7 | 25 м³/ч | 7 ¾" | 16" | ДЭС CUMMINS 565 кВт |
| 3 | 40040-1 | 31.10.1975/2010 | 95 м. | Grundfos SP30-7 | 25 м³/ч | 4" | 16" | ДЭС CUMMINS 565 кВт |
| д. Шуя |
| 1 | 2-1814 | 2010 | 120 м | нет данных | 6 м³/ч | 148 | 100 мм | нет |

В п. Рощино для очистки воды, поступаемой с артезианских скважин, используется система очистки, представляющая собой сорбционные фильтры Atoll – очистка исходной воды от примесей железа. Территориально система очистки воды располагается совместно с насосной станцией.

В системе холодного водоснабжения д. Шуя системы очистки воды (фильтры, отстойники и т.п.) не используются.

Общая протяжённость сетей водоснабжения на территории сельского поселения составляет 21,2 км (двухтрубное) и 1,8 км (однотрубное).

Централизованное холодное водоснабжение предоставляется, примерно, 65% населения от общего числа жителей поселения.

Баланс мощности ресурса

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников водоснабжения представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| п. Рощино |
| --- |
| Мощности ДО «Валдай» (Поставщика) по поставке холодной воды в час | Максимальное значение потребляемого объёма холодной воды в час | Запас мощностей поставщика по холодному водоснабжению на выходе насосной станции и очистных фильтров в час |
| 60 м³/ч | 51,1 | 8,90 |
| д. Шуя |
| Мощности по поставке холодной воды в час | Максимальное значение потребляемого объёма холодной воды в час | Запас мощностей поставщика по холодному водоснабжению в час |
| 6 м³/ч | 5,614 | 0,386 |

Таким образом:

- Существующий запас мощностей ДО «Валдай» по поставкам холодной воды как при его пиковом значении (в час) максимального потребления, так и по количеству за месяц обеспечивает прогнозируемый рост потребления холодной воды.

- Существующий запас мощностей ООО «СУ-53» по поставкам холодной воды в месяц обеспечивает прогнозируемый рост её потребления.

- Существующий запас мощностей ООО «СУ-53» по поставкам холодной воды в час не обеспечивает прогнозируемый рост её потребления.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 100%;

- промышленные объекты – 100%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Рощинского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей и водозаборных сооружений.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

В системе холодного водоснабжения д. Шуя системы очистки воды (фильтры, отстойники и т.п.) не используются.

В п. Рощино для очистки воды поступаемой с артезианских скважин используется система очистки, расположенная территориально совместно с насосной станцией.

Питьевая вода, подаваемая потребителям п. Рощино по своим микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 3.11 представлены сведения о тарифах на услуги по холодному водоснабжению.

Таблица 3.11

Тарифы на услуги по холодному водоснабжению на 2022 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| п. Рощино |
| 15,00 | I полугодие |
| 17,03 | II полугодие |
| д. Шуя |
| 54,04 | I полугодие |
| 57,50 | II полугодие |

Прогнозируемый рост тарифов на холодное водоснабжение предполагается не более 2,5-3,0 % в год от действующих.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Анализ существующего состояния Рощинского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- линейные объекты централизованной системы холодного водоснабжения посёлка Рощино требуют капитального ремонта в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- система холодного водоснабжения ООО «СУ-53» требует наращивания мощностей для обеспечения перспектив развития инфраструктуры деревни Шуя в первую очередь по повышению производительности в час (обеспечению пиковых нагрузок). С этой целью целесообразно установка насосной станции с накопительной ёмкостью не менее 30-40 м3. С целью повышения надежности водообеспечения и развитию линейных объектов (водопроводов) целесообразно строительство второй скважины с производительностью не менее 8 – 10 м3/час.

- линейные объекты централизованной системы (далее по тексту - трубопроводы) холодного водоснабжения деревни Шуя требуют капитального ремонта в части отводящих от магистрали трубопроводов.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы водоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## Система водоотведения

Институциональная структура

Коммунальную услугу по водоотведению и очистке сточных вод, из объектов расположенных в посёлке Рощино, предоставляет ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай».

Система водоотведения в д. Шуя обеспечивает только отвод сточных вод от многоквартирных домов №37 и №39 в септик с последующей откачкой ассенизационным транспортом.

Характеристика системы водоотведения

В Рощинском сельском поселении существует две обособленные системы централизованного водоотведения – в посёлке Рощино и в деревне Шуя.

В посёлке Рощино система водоотведения организована по принципу полного цикла водооборота, т.е. сточные воды доводятся системой до состояния позволяющего возвращать очищенную воду в водоёмы.

Система водоотведения организационно подразделяется на подсистему обеспечения водоотведения из объектов находящихся на территории ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай», подсистему водоотведения сточных вод объекта «В» и подсистему водоотведения сточных вод из объектов посёлка Рощино.

- Очистная централизованная система ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» реконструирована в 2010 году с применением современных технологий. Основным функциональным узлом системы очистки является СТАНЦИЯ очистки сочных вод 1015.

- Сточные воды с объектов поселка Рощино поступают на ЦКНС (центральная канализационно-насосная станция) самотёком. С ЦКНС сточные воды подаются в систему очистки. Сначала сточные воды поступают в здание механической очистки (ЗМО), оборудование которой отделяет от воды твердые включения размером не менее 3 мм. Эти твердые включения транспортируются на компостную площадку, где в течение не менее трёх лет хранятся (период полного уничтожения гельминтов и прочих микроорганизмов). Компостная площадка представляет собой бетонный резервуар ёмкостью 500 м3 с толщиною стенок 400 мм, полностью гидроизолированный от почвы.

- После ЗМО с помощью локальной канализационно-насосной станции (КНС) сточные воды поступают в Усреднитель-денитрофикатор (УДФ).

- УДФ представляет собой ёмкость объёмом 1000 м3. УДФ позволяет за счёт накопительной ёмкости выровнять среднесуточную подачу сточных вод на Станцию 1015. Кроме того в УДФ происходит процесс доокисления нитратных соединений до образования нитратных солей.

- Станция 1015 оборудована приборами учёта (У) (счётчиками) поступающей загрязнённой воды (стоков) и счётчиком воды прошедшей очистку, что позволяет отслеживать возможные утечки, оценивать объёмы реально поступающих стоков. Данная информация необходима для оценки запаса мощностей системы очистки в целом и косвенно позволяет оценивать возможности по расширению строительства и возможного подключения других объектов. Станция 1015 позволяет производить доочистку воды от тонко дисперсионных взвесей (илов) и дефосфостизацию стоков. Тонко дисперсионные взвеси (илы) выводятся из станции со вторичного отстойника и транспортируются по трубопроводу на специальную площадку для хранения илов. После обезвоживания, естественным путем – испарение, илы транспортируются на компостную площадку.

- Станция за счёт применения соответствующих микроорганизмов и определённого вида водорослей также производит и биологическую очистку стоков.

- Последней ступенью обеззараживания воды является её облучение жесткими ультрафиолетовыми лучами в специальных установках высокой мощности.

- Очищенная вода поступает в реку Валдайка.

- В составе очистной системы имеется био-пруд ёмкостью 2500 м3. Био-пруд это железобетонная ёмкость с толщиною стенок 400 мм, гидроизолированная от почвы.

В деревне Шуя система водоотведения обеспечивает только канализирование сточных вод в септик. Впоследствии, накопившиеся в септике сточные воды специализированным автотранспортом откачиваются и вывозятся для очистки на очистные сооружения г. Валдай.

Общая протяжённость сетей водоотведения составляет 1375,3 м.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Централизованной системой водоотведения с полным циклом очистки сточных вод охвачено 65% населения от общего числа жителей всего поселения.

Баланс мощности ресурса

Из анализа водопотребления следует, что расчетной мощности и мощности, фактически установленной в ходе пусконаладочных работ, очистной системы воды достаточно для очистки существующего объёма сточных вод. Резерв мощностей очистной системы составляет:

- расчётный (гарантированный) - 250 м3/сут.;

- реальный (максимально возможный) - 65 м3/сут.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 0%;

- промышленные объекты – отсутствуют;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 0%.

Надежность работы системы водоотведения

Для целей комплексного развития системы водоотведения Рощинского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей и очистных сооружений.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Очистная централизованная система ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» реконструирована в 2010 году с применением современных технологий. Основным функциональным узлом системы очистки является СТАНЦИЯ очистки сочных вод 1015.

Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составляет 100%.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

В таблице 3.12 представлены сведения о тарифах на услуги по водоотведению.

Таблица 3.12

Тарифы на услуги по водоотведению на 2022 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| п. Рощино |
| 25,44 | I полугодие |
| 27,98 | II полугодие |
| д. Шуя |
| 40,09 | I полугодие |
| 42,09 | II полугодие |

Прогнозируемый рост тарифов на услуги по водоотведению предполагается не более 2,5-3,0 % в год от действующих.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

В ходе анализа существующего состояния систем водоотведения, установлено:

- Водоотводы от объектов поселка Рощино к магистрали не заменялись. Водоотводы выполнены керамическими трубами диаметром 250 мм. Проектный срок эксплуатации данных труб 95 лет. В настоящее время, износ – 40%.

- Требуется замена участка водоотвода от многоквартирного дома № 7 до первого и второго колодцев (56 метров), т.к. в результате размыва и проседания грунта нарушена геометрия стыков труб, что критично для керамических трубопроводов. Масштабная реконструкция системы водоотведения по срокам эксплуатационных качеств керамических трубопроводов целесообразна в 2025-2030 гг.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы водоотведения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## Система газоснабжения

Институциональная структура

Централизованное газоснабжение на территории Рощинского сельского поселения организовано только в п. Рощино, д. Долгие Бороды, д. Ящерово, д. Усадье

Услуги по обеспечению природным газом осуществляет АО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» филиал в городе Валдай.

Характеристика системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Рощинского поселения осуществляется природным и сжиженным углеводородным газом (СУГ).

По территории поселения проходят:

- магистральный газопровод «Торжок – Валдай» давлением 55 кг/см2.

- Газопроводы-отводы снабжают газом существующие ГРС «РУДНЕВ» и ГРС «УЖИН».

От ГРС «Руднев» распределительный газопровод снабжает природным газом котельную Иверского Монастыря.

От ГРС «Ужин» распределительный газопровод осуществляет газоснабжение п. Рощино, котельной ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» в поселке Рощино, деревни Долгие Бороды, деревни Ящерово, деревни Усадье.

Уровень газификации природным газом в поселке Рощино – 100%, в деревне Долгие Бороды – 25% с возможностью подключения 100% абонентов, в деревне Ящерово – 5% с возможностью подключения 100% абонентов.

Распределительные газопроводы от выходных сетей ГРС подают газ на ПРГ населенных пунктов и ГРУ котельных.

Технические характеристики линейный и головных объектов системы газоснабжения Рощинского сельского поселения представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| № п/п | Технические характеристики | Количественный показатель |
| --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод подземный «Торжок - Валдай» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 1020 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12 С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 5,3 км |
| Газоотвод подземный «Боровичи - 1» от магистрали «Серпухов - Ленинград» (магистраль по территории поселения не проходит) |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 273 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 17,6 км |
| Газоотвод подземный «Боровичи - 2» от магистрали «Торжок - Валдай» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 530 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 14,3 км |
| Газоотвод подземный от газоотвода «Боровичи - 2» к ГРС «Руднев» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 89 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 0,96 км |
| Газоотвод подземный от газоотвода «Боровичи - 2» к ГРС «Ужин» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 108 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 5,00 км |
| Газораспределительная станция «Руднев» (на Иверский монастырь) |
| 1 | диаметр газопровода (mах) на входе | 89 мм (сталь) |
| 2 | диаметр газопровода (mах) на выходе | 110 мм (полиэтилен) |
| 3 | давление газа (mах) на входе | 55 кг/см2 |
| 4 | давление газа (mах) на выходе | 3,0 кг/см2 |
| 5 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 6 | протяженность по территории поселения | 4,522 км |
| Газораспределительная станция «Ужин» (на поселок Рощино и УДП РФ) |
| 1 | диаметр газопровода (mах) на входе | 108 мм (сталь) |
| 2 | диаметр газопровода (mах) на выходе | 100 мм (сталь) |
| 3 | давление газа (mах) на входе | 55 кг/см2 |
| 4 | давление газа (mах) на выходе | 12,0 кг/см2 |
| 5 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 6 | протяженность по территории поселения | 1,259 км |

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) поступает из газонаполнительной станции города Валдай и используется населением на бытовые нужды. Уровень газификации сжиженным газом населенных пунктов Рощинского сельского поселения, кроме п. Рощино (в связи с отсутствием необходимости) составляет 100%.

Для обеспечения газом многоквартирных домов № 37 и № 39 в деревне Шуя используется сжиженный газ, которых хранится в подземных металлических ёмкостях.

Информация по емкостям, расположенным в д. Шуя представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| № резервуара (сосуда) | Вид хранимого вещества | Объем емкости, м3 | Тип емкости (наземная/подземная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПБТ | 2,2 | подземная |
| 2 | СПБТ | 2,2 | подземная |
| Чем доставляется СУГ (автоцистерны, ж/д цистерны и т.д.) | Объем емкости, м3 | Периодичность доставки |
| Автоцистерна | 5,3 | Раз в полгода |

Баланс мощности ресурса

Общий объем природного газа, поступившего к потребителям Рощинского сельского поселения за 2021 год, составил 3,2 млн. м3 (из них – население для газовых плит 0,2; остальное Дом отдыха «Валдай», включая газовую котельную на отопление и горячую воду). Дефицит производственных мощностей системы газоснабжения отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 63%;

- промышленные объекты – отсутствует;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Надежность работы системы газоснабжения

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от +45 градусов Цельсия до –35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Рощинского сельского поселения соответствует нормативному.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года);

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.).

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Новгородской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при – 43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Действующие тарифы на услуги газоснабжения

В таблице 3.15 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению.

Таблица 3.15

Тарифы на услуги по газоснабжению на 2022 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| п. Рощино |
| 6,45 | I полугодие |
| 6,96 | II полугодие |

Прогнозируемый рост тарифов по газоснабжению предполагается не более 2,5-3,0% в год от действующих.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Анализ существующего состояния Рощинского сельского поселения в системе газоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- наличие оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса;

- низкий охват населенных пунктов централизованной системой газоснабжения.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории Рощинского сельского поселения услуги по сбору, транспортированию и утилизации бытовых отходов осуществляет ООО «Эко Сервис».

Характеристика системы твердых коммунальных отходов

В настоящее время в Рощинском сельском поселении сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) производится на мусоросборных площадках оборудованных контейнерами объемом 0,9 м3 соответственно в п. Рощино – 13 контейнеров, в д. Ящерово – 4 контейнеров, в д. Шуя – 4 контейнеров, в д. Новотроицы – 4 контейнера, в д. Байнёво – 4 контейнера, в д. Долгие Бороды – 5 контейнера и д. Горка – 2 бункера, а также в местах массового отдыха населения на озере Валдайское – 2 контейнера, на озере Ужин – 1 контейнер, кроме того на кладбище в деревне Долгие Бороды – 2 контейнера.

В населенных пунктах: д. Станки, д. Усадье, д. Борисово, д. Ужин, д. Новая, д. Терехово, д. Нелюшка, д. Закидово, д. Ключи, д. Едно, д. Плотично ТКО собираются методом объезда мусоросборной машины (в сопровождении двух грузчиков). Периодичность объезда: зимой – 1 раз в неделю, летом – 2 раза в неделю.

ТКО вывозятся и утилизируются на мусоросборном полигоне Валдайского района, который находится по адресу: Валдайский район, Выскодно-2 – 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Выскодно - д. Миронушка - д. Ельчино. Организация, осуществляющая вывоз мусора – ООО «Эко Сервис».

На территории Рощинского сельского поселения несанкционированные свалки отходов отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса

По общему объему твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации за 2021 год информация отсутствует.

Надежность работы системы ТКО

Основная масса отходов, образующихся на территории сельского поселения, вывозится на лицензированный полигон ТКО.

Качество поставляемого ресурса

Очистка территорий Рощинского сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории сельского поселения практически отсутствует.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

В таблице 3.16 представлены сведения о тарифах на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

Таблица 3.16

Тарифы на услуги по вывозу и утилизации ТКО на 2022 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома - 75,69 | I полугодие |
| Многоквартирные дома - 75,69 | II полугодие |
| Индивидуальные дома - 70,57 | I полугодие |
| Индивидуальные дома - 70,57 | II полугодие |

Прогнозируемый рост тарифов на вывоз и утилизацию ТКО предполагается не более 2,5-3,0% в год от действующих.

Технические и технологические проблемы в системе

Существует проблема возникновения стихийных свалок, которая требует значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны администрации Рощинского сельского поселения.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-5 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2. Организационные проблемы:

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию образующихся стихийно несанкционированных свалок.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Рощинского сельского поселения на 01.01.2022 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 96,3 | 2,9 | 0,8 |
| Тепловая энергия | 100 | - | 100 |
| Газоснабжение | 63 | 0 | 100 |
| Водоснабжение | 100 | 100 | 100 |
| Водоотведение | 0 | - | 0 |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников, использующих энергосберегающие лампы, в системе наружного освещения;

- доля светильников, использующих энергосберегающие лампы, в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- использование энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования, необходима замена их на светодиодные светильники.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
|  | Износ сетей | % | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 14,495 | 14,495 | 14,495 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Необходимо дальнейшее оборудование потребителей приборами учета электроэнергии |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) | 0,287 (в Шуе) |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по теплоснабжению |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы газоснабжения |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих и строительство новых сетей газоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по газоснабжению |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Система водоснабжения (д. Шуя) |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |  |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить качество подаваемой потребителям воды |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоснабжению |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Система водоснабжения (п. Рощино) |
| 5.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 5.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| 5.1.2 | Износ водопроводных сетей | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Показатели качества воды |
| 5.2.1 | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить качество подаваемой потребителям воды |
| 5.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.3.1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоснабжению |
| 5.3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.3 | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Система водоотведения |
| 6.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 6.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения |
| 6.1.2 | Износ канализационных сетей | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 6.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 6.2.1 | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить нормативное качество очистки сточных вод |
| 6.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 6.3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Реконструкция существующих сетей водоотведения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по водоотведению |
| 7. | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
| 7.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 7.1.1 | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 7.1.2 | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |
| 7.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 7.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | Наличие полигона ТКО и своевременный вывоз ТКО позволит сократить количество жалоб абонентов и составит 0 ед. |
| 7.2.2 | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Планируется обеспечить население централизованным сбором ТКО |
| 7.2.3 | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства существующего полигона ТК |
| 7.2.4 | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие стихийных несанкционированных свалок |
| н/д – нет данных |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- увеличение обеспеченности населения услугой по газоснабжению;

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- строительство объектов системы водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения сельского поселения являются:

- строительство объектов системы водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения являются:

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.1), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛТП н.п.Станки строительство ВЛ-0,4 кВ – 60 метров | 2023 г. | Бюджет поставщиков услуги |
| 2 | ЛТП н.п. Нелюшка строительство ВЛ-0,4 кВ – 280 метров строительство ВЛ-0,4 кВ – 280 метров | 2023 г. |  |
| 3 | ЛТП н.п. Нелюшка строительство ВЛ-10 кВ - 20 метров ТП-40 кВА – 1 шт | 2023 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Схемой теплоснабжения Рощинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на дальнейшее развитие системы теплоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.2), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод котельной № 16 «ТК Новгородская» на газ в д. Шуя | 2025 г. | Бюджет поставщиков услуги |
| 2 | Капитальный ремонт трубопроводов в д. Шуя | 2025 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схемой водоснабжения и водоотведения Рощинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.3), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в д. Шуя | 2026 г. | Бюджет поставщиков услуги |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоснабжения и водоотведения Рощинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоотведения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.4), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия не предусматриваются | - | - |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.5), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе газоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация деревень Шуя, Нелюшка и Терехово | 2022-2024 гг. | Федеральный + Областной бюджет |

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду в Рощинском сельском поселении предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Мероприятия в системе ТКО

| № п/п | Мероприятие | Период реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 5 контейнерных мусоросборных площадок | 2023-2024 гг. | Бюджет Рощинского сельского поселения |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории Рощинского сельского поселения организациями

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 (ред. от 16.07.2009 г.) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 (ред. от 20.01.2016 г.).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджета Новгородской области, бюджета Валдайского района и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Рощинского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией Рощинского сельского поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет сельского поселения, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация Рощинского сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Рощинского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Рощинское сельское поселение | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | нет данных | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | нет данных | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | нет данных | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | нет данных | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

На перспективу предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2032 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Стратегии социально-экономического развития Валдайского муниципального района до 2032 года, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2032 года

Актуализация на 2022 г.

Пояснительная записка

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1	Территория	9

3.2	Климат	10

3.3	Анализ численности населения	10

3.4	Анализ экономической ситуации	11

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	12

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	17

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	19

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	20

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	22

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	23

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ	25

5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	25

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	28

6	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	31

6.1	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	31

6.1.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	31

6.1.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	33

6.1.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	35

6.1.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	37

6.1.5.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	38

6.1.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	40

6.1.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	42

6.1.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	43

6.2	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	43

7	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ	49

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ, ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	61

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	62

9.1	Ответственные за реализацию Программы	62

9.2	План-график работ по реализации Программы	62

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	62

9.4	Порядок корректировки Программы	63

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Рощинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Рощинского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Рощинского сельского поселения: сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня менее 0,1 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 2 км; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Рощинского сельского поселения: показатели аварийности системы теплоснабжения на уровне не более 0,1 ед./км; протяженность сетей, нуждающихся в замене, на уровне не более 0,2 км; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Рощинского сельского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением до уровня - нет данных. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Рощинского сельского поселения: сохранение обеспеченности населения централизованным водоснабжением на уровне 30%; показатели протяженности сетей, нуждающихся в замене, останутся на прежнем уровне. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Рощинского сельского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до 30%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Рощинского сельского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до уровня 100%; сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2032 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 845060,57 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 823570,57 тыс. руб. теплоснабжение – 12200 тыс. руб. газоснабжение – 5350 тыс. руб. водоснабжение – 2400 тыс. руб. водоотведение – 200 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 1240 тыс. руб. Источник финансирования – областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет (в рамках своих полномочий), средства предприятий коммунального комплекса, инвестиционные программы, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТами. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского СП базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Рощинского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления сельского поселения имеют следующие полномочия:

- принимать решение о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения; утверждать перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации или сторонней организации;

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Рощинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Рощинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы;

- организовывать реализацию и мониторинг Программы.

Сроки:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения разрабатывается на период с 2022 до 2032 года.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории сельского поселения на 01.01.2022 г. – 33703,0 га.

- Численность населения на 01.01.2022 г. – 1253 чел.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2022 г.) – 60,864 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории сельского поселения:

- теплоснабжения – 1 котельная в п. Рощино, 2 котельные в д. Шуя;

- электроснабжения (центров питания) – 4 подстанции: ПС 35/10 Д.О. Валдай, ПС 35/10 Ящерово; ПС 35/10 Нелюшка, ПС 110/10 Новая;

- водоснабжения – 3 скважины в п. Рощино, 1 скважина в д. Шуя;

- водоотведения – 1 канализационная очистная станция в п. Рощино;

- газоснабжения – 2 ГРС: ГРС «Руднев» и ГРС «Ужин».

- Протяженность сетей (на начало 2022 г.):

- теплоснабжения – 5028,18 км (двухтрубное);

- электроснабжения – 232,441 км.

- водоснабжения – 21,2 км (двухтрубное) и 1,8 км (однотрубное).

- водоотведения – 1,675 км;

- газоснабжения – 57,231 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2022 г.):

- теплоснабжения – 16%;

- электроснабжения – 72%;

- водоснабжения – 88%.

- водоотведения – 15%;

- газоснабжения –32%.

## Территория

Рощинское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Рощинское сельское поселение – муниципальное образование, статус и границы которого установлены областным законом от 30.03.2010 г. № 716-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской возвышенности, к северу от города Валдай, на территории Валдайского национального парка. Территория муниципального образования выходит к западному берегу озера Ужин и северному Валдайского озера, на территории поселения находится ещё ряд меньших озёр – Нелюшкино, Байнёвское, Голова, Боровенец, Плотично, Защегорье, Белянок и др.

Административным центром сельского поселения является п. Рощино (первоначально поселок д/о «Валдай»). Дата образования административного центра – 1961 год. Расстояние от районного центра г. Валдая до п. Рощино составляет 15 км.

В состав Рощинского сельского поселения входят – 18 населенных пунктов: п. Рощино, д. Долгие Бороды, д. Станки, д. Усадье, д. Ящерово, д. Шуя, д. Едно, д. Байнёво, д. Борисово, д. Горка, д. Нелюшка, д. Новая, д. Новотроицы, д. Плотично, д. Терехово, д. Ужин, д. Ключи, д. Закидово.

## Климат

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,2оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,2о-17,1°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет ≈ 9,8°С. Абсолютный минимум температуры -47°С, максимум +32°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 97.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм).

Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5 - 1,5 кг/см2.

## Анализ численности населения

Численность населения Рощинского сельского поселения на 01.01.2022 г. составила 1253 чел.

Динамика изменения численности населения Рощинского сельского поселения за период 2018-2022 гг. представлена в таблице 2.1. Общая численность населения Рощинского СП за период времени с 2018 по 2022 гг. уменьшилась на 54 человека.

Таблица 3.1

Динамика изменения численности населения Рощинского сельского поселения

|  | Населенный пункт | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станки | н/д | н/д | н/д | н/д | 32 |
| 2 | Ящерово | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 3 | Усадье | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 4 | Долгие Бороды | н/д | н/д | н/д | н/д | 127 |
| 5 | Рощино | н/д | н/д | н/д | н/д | 664 |
| 6 | Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 |
| 7 | Ужин | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 |
| 8 | Новотроицы | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
| 9 | Новая | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 |
| 10 | Байнёво | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 |
| 11 | Терехово | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
| 12 | Нелюшка | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 13 | Шуя | н/д | н/д | н/д | н/д | 220 |
| 14 | Ключи | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| 15 | Закидово | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 16 | Едно | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 |
| 17 | Плотично | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 18 | Горка | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 |
| ИТОГО | 1307 | н/д | н/д | н/д | 1253 |

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

## Анализ экономической ситуации

Из основных действующих производственных предприятий на 2021 год (включая сельскохозяйственное производство), на территории Рощинского СП расположена ферма (до 50 голов) – в деревне Шуя, занимаемая предприятием площадь – 1 га.

На территории поселения функционирует 15 организаций предоставляющих услуги отдыха.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение Рощинского сельского поселения осуществляется ООО ТНС энерго Великий Новгород  - сбытовая компания «Новгородэнерго» - филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» - сетевая компания».

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Рощинского СП осуществляется 4 подстанций:

- ПС 35/10 Д.О. Валдай – 2 * 4,0 МВА;

- ПС 35/10 Ящерово -2 * 1,6 МВА;

- ПС 35/10 Нелюшка -1 * 1,0 МВА;

- ПС 110/10 Новая -2 * 6,3 МВА

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| N/N | Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяж. ЛЭП 10 кВ | Населенный пункт | ТП | Диспетчерское наименование | Кол-во транс. | Год стр. ТП | Протяженность ЛЭП 0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид | мощность, кВА |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Л-1 ПС Новая | 0,1 | Шуя | КТП | 250 | ктп Лесопитомник Шуя | 1 | 1982 | 0 |
| 2 | Л-2 ПС Новая | 26,71 | Ключи | КТП | 100 | ктп Ключи "Русич" | 1 | 2000 | 0 |
| 3 | Л-2 ПС Новая |  | Шуя | КТП | 40 | ктп Шуя "водозабор" | 1 |  | 0 |
| 4 | Л-2 ПС Новая |  | Шуя | ЗТП | 250 | зтп-250 | 1 | 2006 | 2,95 |
| 5 | Л-2 ПС Новая |  | Шуя | КТП | 250 | ктп Шуя "пилорама" | 1 | 1970 | 1,85 |
| 6 | Л-2 ПС Новая |  | Плотично | КТП | 40 | ктп Плотично | 1 | 1973 | 0,771 |
| 7 | Л-2 ПС Новая |  | Ключи | КТП | 250 | ктп Ключи | 1 | 1975 | 2,61 |
| 8 | Л-2 ПС Новая |  | Горка | КТП | 63 | ктп Горка | 1 | 1972 | 1,02 |
| 9 | Л-2 ПС Новая |  | Закидово | КТП | 160 | ктп Закидово | 1 | 1973 | 1,76 |
| 10 | Л-2 ПС Новая |  | Едно | КТП | 100 | ктп Едно | 1 | 1971 | 1,58 |
| 11 | Л-8 ПС Новая | 8,252 | Остров Селевицкий | ЗТП | 1260 | зтп-2*630 | 2 | 2005 | 0 |
| 12 | Л-8 ПС Новая |  | Таежный Лог | КТП | 30 | ктп Таежная | 1 | 2000 | 0 |
| 13 | Л-2 Д.О.Валдай | - | Долгие Бороды | КТП | 160 | Долгие Бороды-7 | 1 | 1999 | 0 |
| 14 | Л-4 Д.О.Валдай | 5,676 | Долгие Бороды | КТПН | 100 | ктпн Долгие Бороды (деревня") | 1 | 2010 | 3,426 |
| 15 | Л-4 Д.О.Валдай |  | Долгие Бороды | КТП | 160 | ктп Д.Бороды-2 | 1 | 1997 | 2,621 |
| 16 | Л-4 Д.О.Валдай |  | Долгие Бороды | КТП | 100 | ктп Д.Бороды-3 | 1 | 2000 | 0,6 |
| 17 | Л-4 Д.О.Валдай |  | Долгие Бороды | КТП | 40 | ктп Д.Бороды-4 | 1 | 2005 | 0 |
| 18 | Л-4 Д.О.Валдай |  | Долгие Бороды | МТП | 100 | стп Д. Бороды-8 | 1 | 2021 | 0,07 |
| 19 | Л-4 Д.О.Валдай |  | Долгие Бороды | КТПН | 63 | ктпн Д.Бороды-6 | 1 | 2011 | 0,347 |
| 20 | Л-4 Д.О.Валдай |  | Усадье | КТП | 160 | ктп "карповник" | 1 | 1988 | 0 |
| 21 | Л-1 ПС Ящерово | 11,398 | Ящерово | КТПН | 160 | Ящерово жилой дом | 1 | 2014 | 0 |
| 22 | Л-1 ПС Ящерово |  | Ящерово | КТП | 100 | ктп Ящерово-6 | 1 | 2004 | 0,68 |
| 23 | Л-1 ПС Ящерово |  | Ящерово | КТПН | 250 | Ветеранов | 1 | 2003 | 3,125 |
| 24 | Л-1 ПС Ящерово |  | Станки | КТП | 100 | Станки-2 | 1 | 2011 | 1,236 |
| 25 | Л-1 ПС Ящерово |  | Станки | КТПН | 160 | Станки | 1 | 2013 | 6,467 |
| 26 | Л-1 ПС Ящерово |  | Станки | КТП | 25 | Станки-3 | 1 | 2013 | 0,055 |
| 27 | Л-2 ПС Ящерово | 1,396 | Ящерово | КТП | 100 | Ящерово-9 | 1 | 2013 | 2,935 |
| 28 | Л-2 ПС Ящерово |  | Ящерово | КТПН | 400 | ктп Ящерово-4 | 1 | 2014 | 0 |
| 29 | Л-3 ПС Ящерово | 3,429 | Ящерово | КТП | 100 | ктп Ящерово-5 | 1 | 1988 | 2,83 |
| 30 | Л-3 ПС Ящерово |  | Ящерово | КТП | 160 | ктп Ящерово-7 | 1 | 2015 | 2,575 |
| 31 | Л-4 ПС Ящерово | 3,246 | Ящерово | КТП | 160 | ктп Ящерово-2, деревня | 1 | 2015 | 3,43 |
| 32 | Л-4 ПС Ящерово |  | Усадье | КТПН | 400 | ктп Усадье | 1 | 2014 | 4,846 |
| 33 | Л-1 ПС Нелюшка | 0,985 | Нелюшка | КТП | 250 | ктп Нелюшка жилой дом | 1 | 1998 | 0 |
| 34 | Л-1 ПС Нелюшка |  | Нелюшка | СТП | 63 | СТП Нелюшка-4 | 1 | 2020 | 0 |
| 35 | Л-2 ПС Нелюшка | 17,257 | Терехово | КТПН | 250 | ктпн Терехово | 1 | 2007 | 1,735 |
| 36 | Л-2 ПС Нелюшка |  | Байнево | КТП | 160 | ктп Байнево | 1 | 2013 | 4,308 |
| 37 | Л-2 ПС Нелюшка |  | Борисово | КТП | 63 | ктп №1 Борисово | 1 | 2010 | 1,47 |
| 38 | Л-2 ПС Нелюшка |  | Борисово | КТП | 100 | ктп №2 Борисово-2 | 1 | 2004 | 0 |
| 39 | Л-2 ПС Нелюшка |  | Новотроицы | КТП | 160 | ктп жилая зона Новотроицы | 1 | 2008 | 3,94 |
| 40 | Л-2 ПС Нелюшка |  | Новая Деревня | КТП | 63 | ктп Новая Деревня | 1 | 2013 | 1,4 |
| 41 | Л-3 ПС Нелюшка | 5,801 | Нелюшка | КТП | 160 | ктп Нелюшка-1 ж.з. | 1 | 2013 | 2,04 |
| Итого |  | 84,25 | - | - | 7060 | - | 42 | - | 62,677 |

Электрическая энергия в границах населенных пунктов передается по воздушным линиям (ВЛ) электропередачи. Информация по ВЛ приведена в таблице 4.2. Общая протяженность ЛЭП в границах территории сельского поселения составляет 232,441 км, в том числе:

- ВЛ – 110 кВ - 26,990 км,

- ВЛ – 35 кВ - 26,178 км,

- ВЛ – 10 кВ – 84,25 км,

- ВЛ 0,4 кВ – 95,023 км.

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование ВЛ (кроме ВЛ – 10 кВ) | Через какие населенные пункты (или вблизи них) проходит | Напряжение, кВ | Вид опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окуловская-3,4 | вблизи н.п. Байнёво | 110 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |
| 2 | Новая | вблизи н.п. Шуя | 110 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |
| 3 | Угловская-1 | вблизи н.п. Байнево | 35 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |
| 4 | Зеленая-3 | Д. Бороды, Станки | 35 | Промежуточные опоры-ж/б, анкерные-металл. |

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Отопление жилой и общественной застройки на территории Рощинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Все дома многоквартирного жилого фонда (далее по тексту МКД), крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе отопления, которая состоит из двух отдельно действующих централизованных систем в границах населённых пунктов п. Рощино и д. Шуя, что составляет, примерно, 65% от общей численности населения в поселении.

Индивидуальная жилая застройка деревень: Станки, Ящерово, Усадье, Долгие Бороды, Борисово, Ужин, Новотроицы, Новая, Байнёво, Терехово, Нелюшка, Шуя, Ключи Едно, Плотично, Закидово и Горка отапливается за счёт индивидуальных теплопроизводящих узлов (печи на твердом топливе (дрова, уголь), электрокотлы и обогреватели, т.к. централизованного газоснабжения природным газом нет).

Сельский дом культуры в деревне Шуя отапливается отдельной котельной функционирующей на электроэнергии, находящейся в подвале этого же задания.

Централизованное горячее водоснабжение МКД и объектов соцкультбыта осуществляется только в посёлке Рощино, что составляет, примерно, 58% от общей численности населения всего поселения.

Горячее водоснабжение частного сектора жилья, МКД в деревне Шуя осуществляется водонагревательными приборами типа «Титан» на твердом топливе (дрова) или электронагревательными приборами накопительного или проточного типа.

Основные поставщики тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение) по централизованным сетям приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование источника тепловой энергии | Населённый пункт |
| --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» (без номера) | Рощино |
| № 16 Валдайский филиал «ТК «Новгородская» | Шуя |
| № 17 Комитет культуры Валдайского муниципального района | Шуя |

Общая протяжённость тепловых сетей на территории Рощинского сельского поселения в двухтрубном исчислении составляет 5028,18 м.

Характеристика централизованных источников тепловой энергии в Рощинском СП представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» (без номера) | 18,39 | 10,40 всего, в том числе потребителей посёлка Рощино 3,464 | Природный газ |
| № 16 Валдайский филиал «ТК «Новгородская» | 0,6 | 0,176 | Дрова, уголь |
| № 17 Комитет культуры Валдайского муниципального района | 0,2 | 0,037328 | Электрическая энергия |

Анализ существующего состояния Рощинского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- линейные объекты централизованной системы горячего водоснабжения посёлка Рощино требуют капитального ремонта в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- изношенность отдельных участков тепловой сети;

- высокие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловой сети;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время газоснабжение Рощинского поселения осуществляется природным и сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Услуги по обеспечению природным газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород».

По территории поселения проходят:

- магистральный газопровод «Торжок – Валдай» давлением 55 кг/см2.

- Газопроводы-отводы снабжают газом существующие ГРС «РУДНЕВ» и ГРС «УЖИН».

От ГРС «Руднев» распределительный газопровод снабжает природным газом котельную Иверского Монастыря.

От ГРС «Ужин» распределительный газопровод осуществляет газоснабжение п. Рощино, котельной ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» в поселке Рощино, деревни Долгие Бороды,  Ящерово, Усадье

Уровень газификации природным газом в поселке Рощино – 100%, в деревне Долгие Бороды – 25% с возможностью подключения 100% абонентов, в деревне Ящерово – 5% с возможностью подключения 100% абонентов.

Распределительные газопроводы от выходных сетей ГРС подают газ на ПРГ населенных пунктов и ГРУ котельных.

Технические характеристики линейный и головных объектов системы газоснабжения Рощинского сельского поселения представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| № п/п | Технические характеристики | Количественный показатель |
| --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод подземный «Торжок - Валдай» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 1020 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12 С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 5,3 км |
| Газоотвод подземный «Боровичи - 1» от магистрали «Серпухов - Ленинград» (магистраль по территории поселения не проходит) |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 273 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 17,6 км |
| Газоотвод подземный «Боровичи - 2» от магистрали «Торжок - Валдай» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 530 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 14,3 км |
| Газоотвод подземный от газоотвода «Боровичи - 2» к ГРС «Руднев» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 89 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 0,96 км |
| Газоотвод подземный от газоотвода «Боровичи - 2» к ГРС «Ужин» |
| 1 | диаметр газопровода (mах) | 108 мм (сталь) |
| 2 | давление газа (mах) | 55 кг/см2 |
| 3 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 4 | протяженность по территории поселения | 5,00 км |
| Газораспределительная станция «Руднев» (на Иверский монастырь) |
| 1 | диаметр газопровода (mах) на входе | 89 мм (сталь) |
| 2 | диаметр газопровода (mах) на выходе | 110 мм (полиэтилен) |
| 3 | давление газа (mах) на входе | 55 кг/см2 |
| 4 | давление газа (mах) на выходе | 3,0 кг/см2 |
| 5 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 6 | протяженность по территории поселения | 4,522 км |
| Газораспределительная станция «Ужин» (на поселок Рощино и УДП РФ) |
| 1 | диаметр газопровода (mах) на входе | 108 мм (сталь) |
| 2 | диаметр газопровода (mах) на выходе | 100 мм (сталь) |
| 3 | давление газа (mах) на входе | 55 кг/см2 |
| 4 | давление газа (mах) на выходе | 12,0 кг/см2 |
| 5 | температура в трубопроводе | 2-12С0 (зима - лето) |
| 6 | протяженность по территории поселения | 1,259 км |

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) поступает из газонаполнительной станции города Валдай и используется населением на бытовые нужды. Уровень газификации сжиженным газом населенных пунктов Рощинского поселения, кроме п. Рощино (в связи с отсутствием необходимости) составляет 100%.

Для обеспечения газом многоквартирных домов № 37 и № 39 в деревне Шуя используется сжиженный газ, которых хранится в подземных металлических ёмкостях.

Информация по емкостям, расположенным в д. Шуя представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

| № резервуара (сосуда) | Вид хранимого вещества | Объем емкости, м3 | Тип емкости (наземная/подземная) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПБТ | 2,2 | подземная |
| 2 | СПБТ | 2,2 | подземная |
| Чем доставляется СУГ (автоцистерны, ж/д цистерны и т.д.) | Объем емкости, м3 | Периодичность доставки |
| Автоцистерна | 5,3 | Раз в полгода |

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Рощинского сельского поселения существует и функционирует две обособленных централизованных системы водоснабжения населения. Имеется централизованная система холодного и горячего водоснабжения в посёлке Рощино и централизованная система холодного водоснабжения в деревне Шуя. В остальных населённых пунктах Рощинского сельского поселения обеспечение населения питьевой водой осуществляется из колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Обеспечение потребителей посёлка Рощино водой осуществляет гарантирующий поставщик – ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» (далее по тексту - ДО «Валдай»). По территориально-институционному делению система водоснабжения может быть разделена на систему холодного и горячего водоснабжения собственных нужд (обеспечение функционирования ДО «Валдай») и систему холодного и горячего водоснабжения поселка Рощино.

Источниками водоснабжения являются 3 артезианские скважины.

Обеспечение потребителей деревни Шуя холодной питьевой водой осуществляет гарантирующий поставщик – 000 «СУ – 53». По территориально-институционному делению система водоснабжения может быть разделена на систему водоснабжения многоквартирных домов № 37, № 39, индивидуальных домов (частный сектор) а также систему поставки холодной воды к водоразборным колонкам.

Источником холодного водоснабжения является 1 артезианская скважина.

Технические данные скважин расположенных в п. Рощино и д. Шуя представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| № п/п | № по схеме | Год постройки / капитального ремонта | Глубина | Тип (марка) глубинных насосов | Производительность | Диаметр осадочной трубы | Диаметр труб на выходе со скважины | Наличие резервного автономного электропитания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Рощино |
| 1 | 80420 | 21.09.2004/2010 | 95 м. | Grundfos SP30-7 | 20 м³/ч | 219 мм. | 16" | ДЭС CUMMINS 565 кВт |
| 2 | 36760/4 | 30.03.1975/2010 | 98 м. | Grundfos SP30-7 | 25 м³/ч | 7 ¾" | 16" | ДЭС CUMMINS 565 кВт |
| 3 | 40040-1 | 31.10.1975/2010 | 95 м. | Grundfos SP30-7 | 25 м³/ч | 4" | 16" | ДЭС CUMMINS 565 кВт |
| д. Шуя |
| 1 | 2-1814 | 2010 | 120 м | нет данных | 6 м³/ч | 148 | 100 мм | нет |

В п. Рощино для очистки воды, поступаемой с артезианских скважин, используется система очистки, представляющая собой сорбционные фильтры Atoll – очистка исходной воды от примесей железа. Территориально система очистки воды располагается совместно с насосной станцией.

В системе холодного водоснабжения д. Шуя системы очистки воды (фильтры, отстойники и т.п.) не используются.

Централизованное холодное водоснабжение предоставляется, примерно, 65% населения от общего числа жителей поселения.

В ходе анализа существующего состояния систем водоснабжения, установлено:

- Линейные объекты централизованной системы холодного водоснабжения посёлка Рощино требуют капитального ремонта в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- Система холодного водоснабжения ООО «СУ-53» требует наращивания мощностей для обеспечения перспектив развития инфраструктуры деревни Шуя в первую очередь по повышению производительности в час (обеспечению пиковых нагрузок). С этой целью целесообразно установка насосной станции с накопительной ёмкостью не менее 30-40 м3. С целью повышения надежности водообеспечения и развитию линейных объектов (водопроводов) целесообразно строительство второй скважины с производительностью не менее 8 – 10 м3/час.

- Линейные объекты централизованной системы (далее по тексту - трубопроводы) холодного водоснабжения деревни Шуя требуют капитального ремонта в части отводящих от магистрали трубопроводов.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения Рощинского сельского поселения необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В Рощинском сельском поселении существует две обособленные системы централизованного водоотведения – в посёлке Рощино и в деревне Шуя.

В посёлке Рощино система водоотведения организована по принципу полного цикла водооборота, т.е. сточные воды доводятся системой до состояния позволяющего возвращать очищенную воду в водоёмы.

В деревне Шуя система водоотведения обеспечивает только канализирование сточных вод в септик. Впоследствии, накопившиеся в септике сточные воды специализированным автотранспортом откачиваются и вывозятся для очистки на очистные сооружения г. Валдай.

Коммунальную услугу по водоотведению и очистке сточных вод, из объектов расположенных в посёлке Рощино, предоставляет ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай». Система водоотведения организационно подразделяется на подсистему обеспечения водоотведения из объектов находящихся на территории ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай», подсистему водоотведения сточных вод объекта «В» и подсистему водоотведения сточных вод из объектов посёлка Рощино.

Очистная централизованная система ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» реконструирована в 2010 году с применением современных технологий. Основным функциональным узлом системы очистки является СТАНЦИЯ очистки сочных вод 1015.

Сточные воды с объектов поселка Рощино поступают на ЦКНС (центральная канализационно-насосная станция) самотёком. С ЦКНС сточные воды подаются в систему очистки. Сначала сточные воды поступают в здание механической очистки (ЗМО), оборудование которой отделяет от воды твердые включения размером не менее 3 мм. Эти твердые включения транспортируются на компостную площадку, где в течение не менее трёх лет хранятся (период полного уничтожения гельминтов и прочих микроорганизмов). Компостная площадка представляет собой бетонный резервуар ёмкостью 500 м3 с толщиною стенок 400 мм, полностью гидроизолированный от почвы.

После ЗМО с помощью локальной канализационно-насосной станции (КНС) сточные воды поступают в Усреднитель-денитрофикатор (УДФ).

УДФ представляет собой ёмкость объёмом 1000 м3. УДФ позволяет за счёт накопительной ёмкости выровнять среднесуточную подачу сточных вод на Станцию 1015. Кроме того в УДФ происходит процесс доокисления нитратных соединений до образования нитратных солей.

Станция 1015 оборудована приборами учёта (У) (счётчиками) поступающей загрязнённой воды (стоков) и счётчиком воды прошедшей очистку, что позволяет отслеживать возможные утечки, оценивать объёмы реально поступающих стоков. Данная информация необходима для оценки запаса мощностей системы очистки в целом и косвенно позволяет оценивать возможности по расширению строительства и возможного подключения других объектов. Станция 1015 позволяет производить доочистку воды от тонко дисперсионных взвесей (илов) и дефосфостизацию стоков. Тонко дисперсионные взвеси (илы) выводятся из станции со вторичного отстойника и транспортируются по трубопроводу на специальную площадку для хранения илов. После обезвоживания, естественным путем – испарение, илы транспортируются на компостную площадку.

Станция за счёт применения соответствующих микроорганизмов и определённого вида водорослей также производит и биологическую очистку стоков.

Последней ступенью обеззараживания воды является её облучение жесткими ультрафиолетовыми лучами в специальных установках высокой мощности.

Очищенная вода поступает в реку Валдайка.

В составе очистной системы имеется био-пруд ёмкостью 2500 м3. Био-пруд это железобетонная ёмкость с толщиною стенок 400 мм, гидроизолированная от почвы.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Централизованной системой водоотведения с полным циклом очистки сточных вод охвачено 65% населения от общего числа жителей всего поселения.

В ходе анализа существующего состояния систем водоотведения, установлено:

- Водоотводы от объектов поселка Рощино к магистрали не заменялись. Водоотводы выполнены керамическими трубами диаметром 250 мм. Проектный срок эксплуатации данных труб 95 лет. В настоящее время, износ – 15%.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

В настоящее время в Рощинском сельском поселении сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) производится на мусоросборных площадках оборудованных контейнерами объемом 0,9 м3 соответственно в п. Рощино – 13 контейнеров, в д. Ящерово – 4 контейнеров, в д. Шуя – 4 контейнеров, в д. Новотроицы – 4 контейнера, в д. Байнёво – 4 контейнера, в д. Долгие Бороды – 5 контейнера и д. Горка – 2 бункера, а также в местах массового отдыха населения на озере Валдайское – 2 контейнера, на озере Ужин – 1 контейнер, кроме того на кладбище в деревне Долгие Бороды – 2 контейнера.

В населенных пунктах: д. Станки, д. Усадье, д. Борисово, д. Ужин, д. Новая, д. Терехово, д. Нелюшка, д. Закидово, д. Ключи, д. Едно, д. Плотично ТКО собираются методом объезда мусоросборной машины (в сопровождении двух грузчиков). Периодичность объезда: зимой – 1 раз в неделю, летом – 2 раза в неделю.

ТКО вывозятся и утилизируются на мусоросборном полигоне Валдайского района, который находится по адресу: Валдайский район, Выскодно-2 – 1 км автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Выскодно - д. Миронушка - д. Ельчино. Организация, осуществляющая вывоз мусора – ООО «Эко Сервис».

Администрация Рощинского сельского поселения по договору с ООО «Эко Сервис» организует сбор и вывоз ТКО в Рощинском сельском поселении.

Система сбора и удаления отходов представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8

| Населенный пункт | Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет) | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера | Периодичность вывоза ТБО (дни недели, часы, количество рейсов в день) | Куда осуществляется вывоз ТБО (полигон, свалку или несанкционированную свалку и его (ее) местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ящерово | да | 1 | 4 | 2 раза в неделю | Полигон Окуловского района |
| Долгие Бороды | да | 2 | 5 | 2 раза в неделю |  |
| Новотроицы | да | 1 | 4 | 1 раз в неделю |  |
| Байнёво | да | 1 | 4 | 1 раз в неделю |  |
| Шуя | да | 2 | 4 | 2 раза в неделю |  |
| Горка | да | 2 | 2 бункера | 1 раз в полгода |  |
| Рощино | да | 2 | 13 | 3 раза в неделю |  |
| Усадье | да | 1 | 2 | 2 раза в неделю |  |
| Нелюшка | да | 1 | 3 | 1 раз в неделю |  |

На территории Рощинского сельского поселения несанкционированные свалки отходов отсутствуют.

Существует проблема возникновения стихийных свалок, которая требует значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны администрации Рощинского сельского поселения.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-5 класса опасности:

1. Социальные проблемы:

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2. Организационные проблемы:

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию образующихся стихийно несанкционированных свалок.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | - | 100 |
| Тепловая энергия | 100 | - | 0 |
| Газоснабжение | 81 | - | 81 |
| Водоснабжение | 100 | - | 100 |
| Водоотведение | 0 | - | 0 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории Рощинского сельского поселения рассматривается до 2032 г.

Документами территориального планирования сельского поселения являются – Генеральный план Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Рощинское сельское поселение» Валдайского муниципального района Новгородской области, которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области, Валдайского района и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Планируемая численность населения Рощинского сельского поселения к 2032 году составит ≈ 1150 чел.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 66,2  тыс. м² общей площади.

Таким образом, при численности населения 1253 человека, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 52,83 м2/чел.

Расчетное количество жилищного фонда в Рощинском сельском поселении с учетом существующих сохраняемых жилых домов составит на расчетный срок 55,2 тыс. м2. С учетом перспективной численности населения 1150 человек – обеспеченность общей площадью на человека составит 48 м2/чел.

Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 2.9.

- Таблица 2.9

| Показатели | Единицы Измерения | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | н/д | 1150 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | н/д | н/д |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. м2 | н/д | 55,2 |
| Объём нового жилищного фонда | тыс. м2 | н/д | 14,25 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | н/д | 48 |

Согласно Генеральному плану Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области в качестве основных мероприятий в жилищном строительстве выделяются следующие:

- Развитие территорий населенных пунктов под строительство индивидуальной жилой застройки в: д. Байнево, д. Борисово, д. Горка, д. Долгие Бороды, д. Едно, д. Закидово, д. Ключи, д. Новая, д. Новотроицы, д. Нелюшка, д. Плотично, д. Станки, д. Терехово, д. Усадье, д. Шуя, д. Ящерово;

- Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами;

- Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- Способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в строительном секторе;

- Поддерживать индивидуальное строительство и создание строительных кооперативов;

- Использовать программно-целевой метод для развития жилищного строительства в районе и стройиндустрии в частности;

- Всесторонне поддерживать выполнение федеральных целевых программ жилищного строительства на территории Валдайского района;

- Поддерживать программу по переселению жителей из ветхого жилья, программу по предоставлению жилья молодым семьям и сиротам.

Социальная инфраструктура

В населенных пунктах Рощинского сельского поселения в настоящее время из объектов культурно-бытового обслуживания населения повседневного и периодического использования размещены и функционируют следующие:

- Учреждения культуры, образования, физической культуры и спорта:

- Филиал МАОУ «Гимназия» детский сад «Ручеек» в п. Рощино;

- Филиал МАОУ СОШ №2 в п. Рощино;

- Рощинский сельский филиал МУК «Валдайская централизованная библиотечная система» в п. Рощино;

- Шуйский сельский филиал МУК «Валдайская централизованная библиотечная система» в д. Шуя;

- Музей Дома отдыха «Валдай» в п. Рощино;

- Рощинский сельский Дом культуры в п. Рощино;

- Шуйский сельский Дом культуры в д. Шуя.

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

- Рощинский ФАП, МУЗ «Валдайская ЦРБ» в п. Рощино;

- Шуйский ФАП, МУЗ «Валдайская ЦРБ» в д. Шуя.

- Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- Магазин «Рощинский» в п. Рощино;

- Магазин «Тройка» в п. Рощино».

  - Организации и учреждения управления и предприятия связи:

    - администрация Рощинского сельского поселения в п. Рощино;

    - ФГУ УДП РФ «Дом отдыха Валдай» в п. Рощино;

    - База отдыха «Ужин»;

    - ООО «Русская рыбалка» - База отдыха «Клевое место» в д. Усадье;

    - Государственное учреждение федеральной почтовой связи Новгородской области Министерства РФ по связям и информации Валдайский почтамт в п. Рощино и д. Шуя.

В целом по муниципальному образованию набор объектов социального и культурного обслуживания соответствует современным требованиям.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2032 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние – 2021 год | Расчетный срок – 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 71,8 | 102,5 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 23,9 | 24,8 |
|  | Протяженность сетей | км | 232,4414 | 201,836 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 3496,518 | 3677,328 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 19,16 | 30,04 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 19,16 | 30,04 |
|  | Протяженность сетей | км | 5028,18 | 5,3065 |
|  | Газоснабжение |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 25, 100* | 75 |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | 3,2 | 28,06 |
|  | Источники подачи газа | млн. м3/год |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 57,231 | 69,0 |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | 26,012 | 42,1566 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1960 | 2160,0 |
|  | поверхностных вод | м3/сут | - | - |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут | 1960 | 2160,0 |
|  | Протяженность сетей | км | 23 | 23 |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 31,65 | 34,23 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 1 | 1 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 1204,3 | 1204,3 |
|  | Протяженность сетей | км | 1,375 | 1,675 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | 7115,612 | 7000,0 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
|  | Общая площадь свалок (полигонов)** | га | 0 | 0 |
| н/д – данные отсутствуют |

Примечание. * - на момент разработки Программы централизованное газоснабжение осуществляется только в д. Долгие Бороды, д. Ящерово и п. Рощино.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

### Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2022 г., 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Рощинского сельского поселения.

Срок реализации: 2025 г.

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- поэтапная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой ресурс.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2032 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 20000,0 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- ЛТП н.п.Станки строительство ВЛ-0,4 кВ – 60 метров;

- ЛТП н.п. Нелюшка строительство ВЛ-0,4 кВ – 280 метров строительство ВЛ-0,4 кВ – 280 метров;

- ЛТП н.п. Нелюшка строительство ВЛ-10 кВ - 20 метров ТП-40 кВА – 1 шт.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2023 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 803220,57 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

### Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2022 г., 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются.

Срок реализации: отсутствует.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- перевод котельной № 16 «ТК Новгородская» на газ в д. Шуя.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2025 г.

Ориентировочный объем финансирования: 2000,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение потребителей централизованным теплоснабжением.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- капитальный ремонт трубопроводов в д. Шуя.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2025 г.

Ориентировочный объем финансирования: 10000,0 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

### Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2022 г., 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Срок реализации: 2022 г.

Ориентировочный объем финансирования: 300,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- мероприятия не предусмотрены.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в д. Шуя.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2026 г.

Ориентировочный объем финансирования: 2000,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышения надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

### Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку сточных вод;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи сточных вод. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2022 г., 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются.

Срок реализации: отсутствует.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- мероприятия не предусмотрены.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- мероприятия не предусмотрены.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

### Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку природного газа;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2022 г., 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы газоснабжения Рощинского сельского поселения.

Срок реализации: 2022 г.

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения в части головных объектов газоснабжения:

- газификация деревень Шуя, Нелюшка и Терехово.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы головных объектов газоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2024 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 5000,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение потребителей централизованным газоснабжением.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг газоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения в части линейных объектов:

- мероприятия не предусмотрены.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- мероприятия не предусмотрены.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

### Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются.

Срок реализации: отсутствует.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами на территории Рощинского сельского поселения;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2022 г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Ориентировочный объем финансирования: 100 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- строительство 5 контейнерных мусоросборных площадок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Срок реализации проекта: 2023-2024 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 1000,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2022 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Рощинского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2022 г.

Ориентировочный объем финансирования: 140,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

### Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Областная целевая программа «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 0,00 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (ТСЖ, управляющие компании и др.) – 100,00 тыс. руб.

Общий экономический эффект от реализации Программы: мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления энергоресурсов, в зависимости от планов. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на энергоресурсы.

### Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета жилых домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

- Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются.

Объем финансирования Программы: отсутствует.

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на период до 2032 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 г | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Износ сетей | % | 72 | 72 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 14,495 | 14,495 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|  | Система водоснабжения (д. Шуя) |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 32 (только в МКД) остальной народ в водоразборных колонках | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 (в МКД) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Система водоснабжения (п. Рощино) |
| 5.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 5.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.1.2 | Износ водопроводных сетей | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Показатели качества воды |
| 5.2.1 | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 5.3.1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.3 | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Система водоотведения |
| 6.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 6.1.1 | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1.2 | Износ канализационных сетей | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 6.2.1 | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 6.3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7. | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
| 7.1 | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
| 7.1.1 | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7.1.2 | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 7.2.1 | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 7.2.2 | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2.3 | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2.4 | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н/д – нет данных |

Реализация программных мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации программных мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения будут являться:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализации программных мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения будут являться:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации программных мероприятий по развитию систем водоотведения будут являться:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации программных мероприятий по развитию систем газоснабжения будут являться:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТКО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

# АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Общая программа инвестиционных проектов, предусмотренных, а также рекомендуемых к реализации на территории Рощинского сельского поселения до 2030 года представлена в таблице 7.1.

При реализации программы возможно внесение изменений в сроки реализации мероприятий, а также объемы и источники финансирования.

Таблица 7.1

| Наименование | Источники финансирования | Инвестиции на реализацию программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные бюджеты | Бюджет поставщиков услуг | Итого | 2022-г. | 2023-г. | 2024-г. | 2025-г. | 2026-г. | 2027-г. | 2028-г. | 2029-г. | 2030-г. | 2031-г. | 2032-г. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии |  | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Рощинского сельского поселения |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Поэтапная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой ресурс | 1000 | 19000 | 20000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| ЛТП н.п.Станки строительство ВЛ-0,4 кВ – 60 метров |  | 62756,94 | 62756,94 |  | 62756,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛТП н.п. Нелюшка строительство ВЛ-0,4 кВ – 280 метров строительство ВЛ-0,4 кВ – 280 метров |  | 292865,70 | 292865,70 |  | 292865,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛТП н.п. Нелюшка строительство ВЛ-10 кВ - 20 метров ТП-40 кВА – 1 шт |  | 447597,93 | 447597,93 |  | 447597,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 1100 | 822470,57 | 823570,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии |  | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Перевод котельной № 16 «ТК Новгородская» на газ в д. Шуя |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Капитальный ремонт трубопроводов в д. Шуя |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 100 | 12100 | 12200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку природного газа |  | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения Рощинского сельского поселения |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Газификация деревень Шуя, Нелюшка и Терехово | 5000 |  | 5000 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 5100 | 250 | 5350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды |  | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого назначения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в д. Шуя |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 100 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку сточных вод |  | 100 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами на территории Рощинского сельского поселения |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Строительство 5 контейнерных мусоросборных площадок | 1000 |  | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 |  | 140 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 1190 | 50 | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилого фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| Мероприятия по данному пункту на территории Рощинского сельского поселения в настоящий момент не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 7790 | 837370,57 | 845060,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ, ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области, бюджета Валдайского района, бюджета Рощинского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета в рамках финансирования федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Рощинского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Рощинского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2022 г.;

2 этап – 2023-2032 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2022-2024 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Новгородской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Рощинского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Рощинского сельского поселения.

Российская  Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022  № 320

п. Рощино

Об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2032 года

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Рощинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития социальной  инфраструктуры Рощинского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2032 года.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Рощинского сельского поселения.

Глава  сельского поселения			  		В.Б. Мячин

Утверждено

Постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от 19.09.2022 № 320

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2032 года

Актуализация на 2023 г.

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

2.1	Описание социально-экономического состояния Рощинского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения	6

2.2	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	8

2.2.1	Образование	8

2.2.2	Здравоохранение	10

2.2.3	Культура	11

2.2.4	Физическая культура и спорт	13

2.2.5	Прочие объекты социальной инфраструктуры	14

2.3	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры	15

2.4	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения	20

3	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	21

4	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

5	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ	27

6	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	31

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области на период до 2032 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Заказчик Программы | Администрация Рощинского сельского поселения Юридический адрес: 175423, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11 а |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202. |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Рощинском сельском поселении; Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием; Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; Развитие системы образования; Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Образование: плановый ремонт дошкольных и средних образовательных заведений; приобретение развивающей и учебной литературы; обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество образования. Внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания. Компьютеризация процесса обучения. Здравоохранение: плановый ремонт объектов здравоохранения; техническое переоснащение. Культура: плановый ремонт объектов культуры; обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество культурно-массовых мероприятий. Спорт: плановый ремонт спортивных объектов; оснащение спортивным инвентарем. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – на период до 2032 года. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период до 2032 г. составляет 17350,0 тыс. руб., в том числе по структурам: образование – 5600,0 тыс. руб.; здравоохранение – 4000,0 тыс. руб.; культура – 5000,0 тыс. руб.; спорт – 2750,0 тыс. руб. Источники финансирования мероприятий – муниципальные бюджеты (в рамках своих полномочий), внебюджетные источники (инвестиционные ресурсы банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан и прочее) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сохранение (ремонт, капремонт) и модернизация существующего фонда объектов социальной инфраструктуры. Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. Обеспеченность района и сельского поселения детскими дошкольными учреждениями. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных сельских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

## Описание социально-экономического состояния Рощинского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения

Краткая характеристика сельского поселения

Рощинское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Рощинское сельское поселение – муниципальное образование, статус и границы которого установлены областным законом от 30.03.2010 г. № 716-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской возвышенности, к северу от города Валдай, на территории Валдайского национального парка. Территория муниципального образования выходит к западному берегу озера Ужин и северному Валдайского озера, на территории поселения находится ещё ряд меньших озёр – Нелюшкино, Байнёвское, Голова, Боровенец, Плотично, Защегорье, Белянок и др.

Административным центром сельского поселения является п. Рощино (первоначально поселок д/о «Валдай»). Дата образования административного центра – 1961 год. Расстояние от районного центра г. Валдай до п. Рощино составляет 15 км.

В состав Рощинского сельского поселения входят 18 населенных пунктов: п. Рощино, д. Долгие Бороды, д. Станки, д. Усадье, д. Ящерово, д. Шуя, д. Едно, д. Байнёво, д. Борисово, д. Горка, д. Нелюшка, д. Новая, д. Новотроицы, д. Плотично, д. Терехово, д. Ужин, д. Ключи, д. Закидово.

Климат

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,2оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +16,2о ....+17,1°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет ≈ 9,8°С. Абсолютный минимум температуры -47°С, максимум +32°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 97.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75 - 90 мм).

Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5 - 1,5 кг/см2.

Анализ экономической ситуации

Из основных действующих производственных предприятий на 2021 год (включая сельскохозяйственное производство), на территории Рощинского СП расположена ферма (до 50 голов) – в деревне Шуя, занимаемая предприятием площадь – 1 га.

На территории поселения функционирует 15 организаций предоставляющих услуги отдыха.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность населения Рощинского сельского поселения на 01.01.2022 г. составила 1253 чел.

Динамика изменения численности населения Рощинского сельского поселения за период 2018-2022 гг. представлена в таблице 2.1. Общая численность населения Рощинского СП за период времени с 2018 по 2022 гг. уменьшилась на 54 человека.

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Рощинского сельского поселения

|  | Населенный пункт | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станки | н/д | н/д | н/д | н/д | 32 |
| 2 | Ящерово | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 3 | Усадье | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 4 | Долгие Бороды | н/д | н/д | н/д | н/д | 127 |
| 5 | Рощино | н/д | н/д | н/д | н/д | 664 |
| 6 | Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 |
| 7 | Ужин | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 |
| 8 | Новотроицы | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
| 9 | Новая | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 |
| 10 | Байнёво | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 |
| 11 | Терехово | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
| 12 | Нелюшка | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 13 | Шуя | н/д | н/д | н/д | н/д | 220 |
| 14 | Ключи | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| 15 | Закидово | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 16 | Едно | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 |
| 17 | Плотично | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 18 | Горка | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 |
| ИТОГО | 1307 | н/д | н/д | н/д | 1253 |

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

## Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

### Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Образовательные организации на территории Рощинского сельского поселения представлены филиалом МАОУ «Гимназия» детский сад «Ручеек», филиалом МАОУ СОШ №2.

Таблица 2.2

Перечень образовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию/ год реконструкции | Ед. изм. | Вместимость учреждения по проекту | Фактическая наполняемость учреждения | Излишек (+), Дефицит (-) | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |
| 1 | Филиал МАОУ «Гимназия» детский сад «Ручеек» | Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д. 10 | 1975 | место | 120 | 30 | +90 | п. Рощино |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1 | Филиал МАОУ СОШ №2 г. Валдай | Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д. 11 | 1980 | учащиеся | 350 | 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. | +334 | п. Рощино |
|  |  |  |  |  |  | 16 | нет | нет |  |  |
| Внешкольные учреждения |
| - | - | - | - | место | - | - | - | - |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Таблица 2.3

Состояние сферы образования

| Наименование | 2021 г |
| --- | --- |
| кол-во образовательных учреждений | 2 (одна школа и один детсад в Рощино) |
| кол-во учащихся в школе Рощино | 16 |
| кол-во учащихся в школе Валдая (школьный автобус + доставка родителями) | 101 |
| кол – во детей в детсаде Рощино | 25 |
| кол – во детей в детсадах Валдая (доставка родителями) | 7 |
| кол-во детей ДОДЕТСАДОВСКОГО возраста | 12 |
| кол-во педагогических работников | 2- школа / 4 - детсад |

Внешкольные учреждения на территории Рощинского сельского поселения отсутствуют.

Для обеспечения доступности и современного качества дошкольного образования требуется формирование системы мониторинга за потребностями населения в услугах дошкольного образования для гибкой коррекции деятельности системы дошкольного образования.

Стратегическими задачами остаются:

- Оптимизация сети дошкольных и общеобразовательных учреждений.

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания.

- Развитие системы обеспечения качества образования.

- Повышение эффективности управления в отрасли.

### Здравоохранение

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

Характеристика и анализ обеспеченности населения Рощинского сельского поселения объектами здравоохранения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Перечень медицинских учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность (кол-во посещений, коек) | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, кол-во посещений в смену |
|  | - | - | - | - | - |
| Больничные учреждения, койко-место |
|  | - | - | - | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во посещений в смену |
| 1 | Рощинский ФАП МУЗ «Валдайская ЦРБ» | 175418, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11 «б» | 2022 | 28 | п. Рощино д. Долгие Бороды д. Станки д. Ящерово д. Усадье |
| 2 | Шуйский ФАП МУЗ «Валдайская ЦРБ» | 175418, Новгородская область, Валдайский район, д. Шуя, д 85 | 2022 | 19 | д. Борисово д. Ужин д. Новотроицы д. Новая д. Байнёво д. Терехово д. Нелюшка д. Шуя д. Ключи д. Закидово д. Едно д. Плотично д. Горка |

Таблица 2.5

Аптечные учреждения

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Автомобили скорой медицинской помощи на территории Рощинского сельского поселения отсутствуют.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Рощинском сельском поселении, являются мероприятия осуществляемые в рамках общероссийской программы модернизации системы здравоохранения, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Рощинского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- Повышение эффективности программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Повышение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям.

- Необходимо увеличить количество высококвалифицированного медицинского персонала (обязательно наличие врача общей практики).

- Сохранение и модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения.

- Сохранение медицинских учреждений с учетом их модернизации.

- Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья.

- Проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

### Культура

Сфера культуры Рощинского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни населения.

Культурно-досуговые учреждения Рощинского сельского поселения представлены – Рощинским сельским филиалом МУК «Валдайская централизованная библиотечная система», Шуйским сельским филиалом МУК «Валдайская централизованная библиотечная система», музеем Дома отдыха «Валдай», Рощинским сельским Домом культуры и Шуйским сельским Домом культуры.

Таблица 2.6

Перечень учреждений культуры

| Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Фактическая мощность объекта (мест, тыс. ед. хранения) | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубные учреждения, посетительское место |
| Рощинский сельский Дом культуры | 175418, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11 «к» | 1985 | 50 | п. Рощино д. Долгие Бороды д. Станки д. Ящерово д. Усадье |
| Шуйский сельский Дом культуры | 175418, Новгородская область, Валдайский район, д. Шуя, д. 59 | 1968 | 130 | д. Борисово д. Ужин д. Новотроицы д. Новая д. Байнёво д. Терехово д. Нелюшка д. Шуя |
| Библиотечные учреждения, тыс. ед. хранения |
| Рощинский сельский филиал МУК «Валдайская централизованная библиотечная система» | 175418, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11 | 1985 | 8623 книг | п. Рощино д. Долгие Бороды д. Станки д. Ящерово д. Усадье |
| Шуйский сельский филиал МУК «Валдайская централизованная библиотечная система» | 175418, Новгородская область, Валдайский район, д. Шуя, д. 59 | 1968 | 4211 книги | д. Борисово д. Ужин д. Новотроицы д. Новая д. Байнёво д. Терехово д. Нелюшка д. Шуя |
| Музей ФГБУ УДП РФ «Дом отдыха «Валдай» | 175418, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино | 2006 | 141 экспонат | Всех желающих |

Основная проблема муниципальной сферы культуры – создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от сохранения ее инфраструктуры и обновления технического оборудования, внедрения широкого использования возможностей сети Интернет.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социального развития поселения, определить комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Рощинского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований;

- стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

### Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения общего пользования.

Спортивные учреждения и сооружения спорта на территории Рощинского сельского поселения объектами отсутствуют.

Таблица 2.7

Перечень учреждений и сооружений спорта

| Наименование | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Мощность (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м общей площади пола |
| - | - | - | - |
| Спортивный зал, кв.м общей площади пола |
| - | - | - | - |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды |
| - | - | - | - |
| Плоскостные сооружения (стадион, площадка (баскетбольная, волейбольная и т.д.), корт и т.д.), кв.м |
| Волейбольная площадка | п. Рощино | 1985 | 910 м2 |
| Футбольная площадка | д. Долгие Бороды | 1972 | 5140 м2 |

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Предлагается реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция спортивных сооружений;

- Формирование минимально необходимой базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

- Обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности.

- Организация самодеятельного физкультурно-спортивного движения на основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг. Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.

- Проведение любительских спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

### Прочие объекты социальной инфраструктуры

На территории Рощинского сельского поселения функционируют прочие объекты социальной инфраструктуры, представленные в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень прочих объектов

| Наименование организации | Адрес | Год ввода в экспл./ год реконструкции | Торговая площадь м2 Всего/Торговый зал | Мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли |
| Магазины |
| Теремок | п. Рощино | 1992 | 80/42 | н/д |
| Тройка | п. Рощино | 1998 | 120/112 | н/д |
| Бани |
| БАНЯ, ФГБУ «Дом отдыха «Валдай» Управление делами Президента РФ | п. Рощино | 1997 | 347 м2 | 30 человек – один заход. |
| Отделения связи |
| Отделения связи |
| ПОЧТА | Новгородская область, Валдайский район, п.Рощино, д.№1, тлф 35 238 | 1983 | 46 м2 | н/д |
| ПОЧТА | Новгородская область Валдайский район деревня Шуя, дом № 36, тлф. 31 113 | 1972 | 39 м2 | н/д |
| Учреждения управления |
| Администрация |
| Администрация Рощинского сельского поселения | П. Рощино | 1985 | 218,7 м2 | н/д |

## Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутри поселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Демографический прогноз

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Планируемая численность населения Рощинского сельского поселения к 2032 году составит ≈ 1150 чел.

Жилищная сфера

Общая площадь жилищного фонда составляет 66,2  тыс. м² общей площади.

Таким образом, при численности населения 1253 человека, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 52,83 м2/чел.

Расчетное количество жилищного фонда в Рощинском сельском поселении с учетом существующих сохраняемых жилых домов составит на расчетный срок 55,2 тыс. м2. С учетом перспективной численности населения 1150 человек – обеспеченность общей площадью на человека составит 48 м2/чел.

Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Показатели | Единицы измерения | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | н/д | 1150 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | н/д | н/д |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. м2 | н/д | 55,2 |
| Объём нового жилищного фонда | тыс. м2 | н/д | 14,25 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | н/д | 48 |

- Согласно Генеральному плану Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области в качестве основных мероприятий в жилищном строительстве выделяются следующие:

- Развитие территорий населенных пунктов под строительство индивидуальной жилой застройки в: д. Байнево, д. Борисово, д. Горка, д. Долгие Бороды, д. Едно, д. Закидово, д. Ключи, д. Новая, д. Новотроицы, д. Нелюшка, д. Плотично, д. Станки, д. Терехово, д. Усадье, д. Шуя, д. Ящерово;

- Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами;

- Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- Способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в строительном секторе;

- Поддерживать индивидуальное строительство и создание строительных кооперативов;

- Использовать программно-целевой метод для развития жилищного строительства в районе и стройиндустрии в частности;

- Всесторонне поддерживать выполнение федеральных целевых программ жилищного строительства на территории Валдайского района;

- Поддерживать программу по переселению жителей из ветхого жилья, программу по предоставлению жилья молодым семьям и сиротам.

Перспектива развития территории Рощинского сельского поселения

Перспектива развития территории Рощинского сельского поселения рассматривается до 2032 года.

Документами территориального планирования сельского поселения являются Генеральный план Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, Правила Землепользования и застройки Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области, Схема территориального планирования Валдайского муниципального района Новгородской области которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области, Валдайского района и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Таблица 2.10

Расчет объектов социальной сферы Рощинского сельского поселения на расчетный срок (численность населения на расчетный срок 1150 человек)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Местные нормативы градостроительного проектирования Рощинского сельского поселения, утвержденные Решением № 197 от 25.09.2014 | Нормативная потребность | В том числе: | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фактическая мощность | Требуется запроектировать |  |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 60 мест на 1000 человек | 31 | 120 | 0 | Рекомендуется сохранение дошкольного учреждения на 120 места |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | место | 100 мест на 1000 человек | 51 | 350 | 0 | Строительство нецелесообразно, в связи с близостью районного центра – г. Валдай |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 32% от общего числа школьников, в том числе по видам: детская спортивная школа – 20%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная) – 12%. | 16 | 0 | 0 |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 14 коек на 1000 человек | 7 | 0 | 0 | Строительство нецелесообразно, в связи с близостью районного центра – г. Валдай |
| 5 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | посещение в смену | 18 посещений в смену на 1000 человек | 9 | 0 | 0 |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 объект | 1 | 2 | 0 | Рекомендуется сохранение объектов здравоохранения |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 санитарный автомобиль на 10 000 человек | 1 | 0 | 0 |  |
| Объекты культуры и искусства |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | место | 175 мест на 1000 человек | 89 | 180 | 0 | Рекомендуется сохранение зданий клубов |
| 9 | Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности) | тыс. ед. хранения | 6000 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 3066 | 12834 | 0 | Сохранение книжного фонда |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 10 | Плоскостные сооружения | м2 | 1950 кв. м на 1000 человек | 996,45 | 6050,0 | 0 | Рекомендуется сохранение имеющихся площадей |
| 11 | Спортивные залы | м2 общей площади | 350 кв. м площади пола на 1000 человек | 178,85 | 0 | 0 |  |
| Объекты торговли и общественного питания |
| 12 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | м2 торговой площади | 180 кв. м. на 1000 человек | 92,0 | 120,0 | 0 | Рекомендуется сохранение торговых площадей |
| 13 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40-60 посадочных мест на 1000 человек | 31 | 0 | 0 |  |
| Объекты бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 4 | 0 | 0 |  |
| Отделения связи |
| 15 | Отделение связи | объект | 1 на 500 – 6000 человек | 1 | 2 | 0 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 16 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 на 1000 человек | 1 | 0 | 0 | Строительство нецелесообразно, в связи с близостью районного центра – г. Валдай |

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ ст.6 п. 4.1;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2032 года утвержденная постановлением Новгородской областной думы от 27.06.2012 г. № 224-5 ОД (в редакции областных законов Новгородской области от 31.10.2013 г. № 372-ОЗ, от 04.05.2016 г. № 957-ОЗ);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Рощинского сельского поселения, утвержденные Решением совета депутатов Рощинского сельского поселения № 197 от 25.09.2014 г.;

- Генеральный план Рощинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на период до 2032 года, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозом на период до 2032 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области:

- повышение уровня жизни населения Рощинского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Рощинском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Рощинском сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- сохранение объектов социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на период до 2032 года (образование, культура, спорт и физическая культура);

- здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Рощинском сельском поселении;

- развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Рощинском сельском поселении на период до 2032 года.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы.

- Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники).

- Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг.

- Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения.

- Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом снижения численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 2.10.

Образование

Целью развития образования в Рощинском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Рощинского сельского поселения на период до 2032 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт дошкольных и средних образовательных заведений;

- приобретение развивающей и учебной литературы;

- обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество образования. Внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания. Компьютеризация процесса обучения.

Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Рощинском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- повышение эффективности программ привлечения и закрепления молодых специалистов (врачей и среднего медицинского персонала) в районе (особенно в сельскую местность района). Ужесточение требований к специалистам, обучающимся по целевым направлениям;

- увеличение количества высококвалифицированного медицинского персонала (обязательно наличие врача общей практики);

- внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности;

- повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями;

- создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов;

- повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения;

- формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, снижению неонатальной смертности, охране репродуктивного здоровья;

- проведение комплексного технического переоснащения оборудованием.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт объектов здравоохранения;

- техническое переоснащение.

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в Рощинском сельском поселении – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- повышение эффективности работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли.

Для реализации поставленных целей необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт объектов культуры;

- обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество культурно-массовых мероприятий.

Спорт

Целью развития спорта в Рощинском сельском поселении является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Рощинского сельского поселения на период до 2032 года можно выделить следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений;

- развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва;

- предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры;

- развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в Рощинском сельском поселении.

Для достижения поставленных целевых ориентиров необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

- плановый ремонт спортивных объектов;

- оснащение спортивным инвентарем.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов Рощинского сельского поселения до 2032 года (тыс. руб.) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование: |  |  |  |
| 1 | Плановый ремонт дошкольных и средних образовательных заведений | 2022-2032 гг. | 5000 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Приобретение развивающей и учебной литературы | 2022-2032 гг. | 100 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
| 3 | Обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество образования. Внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания. Компьютеризация процесса обучения | 2022-2032 гг. | 500 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
|  | Здравоохранение: |  |  |  |
| 1 | Плановый ремонт объектов здравоохранения | 2022-2032 гг. | 1000 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Техническое переоснащение | 2022-2032 гг. | 3000 | Муниципальные бюджеты |
|  | Культура: |  |  |  |
| 1 | Плановый ремонт объектов культуры | 2022-2032 гг. | 4000 | Муниципальные бюджеты |
| 2 | Обновление, модернизация имеющейся технической базы и приобретение современных технических средств повышающих эффективность и качество культурно-массовых мероприятий | 2022-2032 гг. | 1000 | Муниципальные бюджеты, внебюджетные источники |
|  | Спорт: |  |  |  |
| 1 | Обустройство спортивной площадки в д. Ящерово | 2022 | 200,0 | Местный бюджет – 100% |
| 2 | Обустройство детской игровой площадки в д. Ящерово | 2022 | 200,0 | Местный бюджет – 100% |
| 3 | Обустройство детской игровой площадки в д. Шуя | 2022 | 150,0 | Местный бюджет – 100% |
| 4 | Ремонт детского игрового комплекса в п. Рощино | 2023 | 500,0 | Областной бюджет 70% + местный бюджет 30% |
| 5 | Ремонт спортивной волейбольной площадки в п. Рощино | 2024 | 1 700,0 | Областной бюджет 70% + местный бюджет 30% |
| Всего: |  | 17350,0 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники финансирования мероприятий – муниципальные бюджеты (в рамках своих полномочий внебюджетные источники (инвестиционные ресурсы банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан и прочее)).

# ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Рощинского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Рощинского сельского поселения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"»);

- трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Рощинского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Рощинского сельского поселения;

- средств Новгородской области, в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Рощинского сельского поселения;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

- Объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.).

- Количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц).

- Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%).

- Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%).

- Число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц).

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%).

Здравоохранение

- Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) (единиц).

Культура

- Количество объектов памятников истории и культуры (единиц).

- Количество проведённых культурно-массовых мероприятий и количество населения принявших участие в них.

Физкультура и спорт

- Количество проведённых культурно-массовых мероприятий и количество населения принявших участие в них.

Таблица 5.1

Перечень целевых показателей развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | Количество учреждений образования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |
| 4 | Количество объектов здравоохранения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Средняя продолжительность жизни | лет | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Культура |
| 7 | Количество объектов культуры | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Количество объектов памятников историко-культурного наследия и археологии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Физическая культура и спорт |
| 9 | Количество объектов физической культуры и спорта | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

В таблице 5.2 представлены показатели развития социальной инфраструктуры в Рощинском сельском поселении.

Таблица 5.2

Показатели развития Рощинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2022 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1253 | 1150 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | -8,22 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 2.1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 120 | 120 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 350 | 350 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 0 |
|  |  | мест | 0 | 0 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.2.1 | Стационарные больницы | объект | 0 | 0 |
|  |  | койко-место | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | объект | 0 | 0 |
|  |  | посещений в смену | 0 | 0 |
| 2.2.3 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 2.2.4 | Аптека | объект | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Станции скорой медицинской помощи | объект | 0 | 0 |
|  |  | автомобилей | 0 | 0 |
| 2.3 | Объекты культурно - досугового назначения |
| 2.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 180 | 180 |
| 2.3.2 | Библиотечные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | ед. хранения | 12834 | 12834 |
| 2.3.3 | Музеи | объект | 1 | 1 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |
| 2.4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 2 | 5 |
|  |  | кв. м площади | 6050 | н/д |
| 2.4.2 | Спортивные залы | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 0 |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения Рощинского сельского поселения к 2032 году – 1150 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Новгородской области в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Рощинского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения сельского поселения в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" * (с изменениями на 30 июня 2021 года).

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на период до 2032 года приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 120 | 120 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 350 | 350 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 0 | 0 |
| Здравоохранение |
| 4 | Больничные учреждения | койко-место | 0 | 0 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещение в смену | 0 | 0 |
| 6 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 7 | Аптеки | объект | 0 | 0 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0 | 0 |
| Культура |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 180 | 180 |
| 9 | Библиотечные учреждения | ед. хранения | 12834 | 12834 |
| Спорт |
| 10 | Плоскостные сооружения | м2 | н/д | н/д |
| 11 | Спортивные залы | м2 общей площади | 0 | 0 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Рощинского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Новгородской области и муниципальных программ муниципального образования Валдайский муниципальный район, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Рощинского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры Рощинского сельского поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой, Администрация Рощинского сельского поселения разрабатывает муниципальные программы, конкретизирует мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Российская  Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022  № 321

п. Рощино

Об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2032 года

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Рощинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения на 2022-2026 годы и на период до 2032 года.

2. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на    официальном   сайте администрации Рощинского сельского поселения.

Глава  сельского поселения			  		В.Б. Мячин

Утверждено

Постановлением администрации

Рощинского сельского поселения

от 19.09.2022 № 321

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2032 года

Актуализация на 2022 г.

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1	Анализ положения Новгородской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Рощинского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	7

2.2	Социально-экономическая характеристика Рощинского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	9

2.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

2.3.1	Автомобильный транспорт	12

2.3.2	Водный транспорт	13

2.3.3	Воздушный транспорт	13

2.3.4	Железнодорожный транспорт	13

2.4	Характеристика сети дорог Рощинского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	13

2.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Рощинском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)	17

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	18

2.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	18

2.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	18

2.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	19

2.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	19

2.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения	21

2.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения	21

2.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	22

3	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	23

3.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Рощинского сельского поселения	23

3.2	Прогноз транспортного спроса Рощинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	24

3.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	28

3.4	Прогноз развития дорожной сети	31

3.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	32

3.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	32

3.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	34

4	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	35

5	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

5.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	36

5.1.1	Автомобильный транспорт	36

5.1.2	Воздушный транспорт	36

5.1.3	Речной транспорт	36

5.1.4	Железнодорожный транспорт	36

5.2	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	36

5.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	36

5.4	Мероприятия по развитию сети дорог Рощинского сельского поселения	36

6	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

6.1	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	37

6.2	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	37

6.3	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	37

6.4	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	37

7	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	38

8	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	42

9	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	46

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области на период до 2032 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области Юридический адрес: 175418, Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д. 11а Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, Ремонту объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории Рощинского сельского поселения; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Рощинского сельского поселения; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Рощинского сельского поселения; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Рощинском сельском поселении; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); увеличение протяженности дорог, отвечающих требованиям; снижение количества ДТП; увеличение доли пешеходных переходов, тротуаров соответствующих требованиям; достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, Ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов; а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы на период до 2032 года. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы составит – 32053,89 тыс. руб. Источники финансирования мероприятий – муниципальные бюджеты (в рамках своих полномочий) Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Анализ положения Новгородской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Рощинского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Транспортный комплекс Новгородской области сформирован автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани; различные организации, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.

Основным видом транспорта на территории Новгородской области является автомобильный транспорт. Основные направления грузопотоков – Финляндия, Германия, Швеция.

По территории области проходят электрифицированная железная дорога и шоссе Санкт-Петербург – Москва. Железнодорожные магистрали, проходящие по территории области, связывают ее с другими регионами России, государствами СНГ, Балтии, Европы и Скандинавии.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в области составляет 168 км на тысячу кв. км территории. По данному показателю область занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе. Область занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе по удельному весу дорог с твердым покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования (96,2 процента).

По территории области проходят федеральная автомобильная магистраль М10 «Россия» (от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга), федеральное шоссе А116 (1Р56) (Новгород – Псков), а также региональные шоссе Р8, Р36, Р41, Р48, Р49, Р51, Р52, Р53 и другие автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Перечисленные автомобильные дороги проходят в непосредственной близости или через населенные пункты области, а именно Великий Новгород (М10 (км 518-520), А116, Р47), Сольцы (А116), Шимск и Задорожье (А116, Р51, Р52), Старая Русса (Р48, Р51), Демянск (Р48, Р49), Валдай (М10, Р8), Боровичи (Р8, Р53), Пестово (Р8, продолжение Р84 по территории области) и другие. Около 80 процентов транспортного потока составляет большегрузный транспорт, осуществляющий коммерческие грузовые и пассажирские (междугородные) перевозки. В ряде случаев транспортный поток проходит по городским улицам и городским дорожным сооружениям, что затрудняет дорожное движение в населенных пунктах, приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Водные транспортные пути области открыты для выхода судов в Балтийское и Белое моря. Открытое акционерное общество «Новгородский порт» имеет возможность перевозки грузов в Финляндию, Швецию, Польшу, Норвегию, Германию, страны Балтии, на юг России.

Воздушный транспорт Новгородской области развит слабо.

Валдайский муниципальный район расположен в инфраструктурном «коридоре» между двумя столичными агломерациями. Близость двух крупнейших рынков и финансово-экономических центров страны определяет потенциал территории, как с точки зрения экономического сотрудничества, так и с точки зрения возможностей позиционирования как пилотной площадки для инноваций разного уровня.

Дороги общего пользования являются важнейшей составной частью транспортной системы района. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами района, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста области, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Темпы дорожного строительства в настоящее время отстают от темпов роста автомобильного парка Валдайского района.

Валдайский район располагает следующими видами внешнего транспорта: железнодорожным, автомобильным, воздушным, трубопроводным.

По территории Валдайского района проходят участки железной дороги общего пользования: Морино - Старая Русса – Валдай - Нарачино.

Железные дороги Новгородской области находятся в ведении Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», одной из крупнейших железных дорог в России, которая объединяет Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Мурманскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург. Уровень развития железнодорожного транспорта в Валдайском районе соответствует средним показателям по Новгородской области.

Общая протяженность автомобильных дорог в Валдайском районе составляет 501,661 км. Из них 190,66 км – дороги регионального значения, 311,001 км – дороги местного значения.

Валдайский район имеет довольно густую транспортную сеть. Существующая автомобильная магистраль Москва – Санкт-Петербург не отвечает требованиям, предъявляемым к ней как к международной транспортной магистрали. Существующая транспортная сеть не отвечает задачам обеспечения потребителям транспортных услуг необходимого качества. Технико-эксплуатационное состояние автодорожной сети не соответствует росту количества индивидуального автотранспорта. В Валдайском районе отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием до ряда населенных пунктов. В Валдайском районе отсутствуют автодорожные обходы вокруг ряда населенных пунктов, расположенных на трассах федеральных и территориальных автодорог со значительными объемами потоков.

Водный транспорт в Валдайском районе отсутствует.

Воздушный транспорт в Валдайском районе представлен малой авиацией. В г. Валдай расположен аэродром со взлетно-посадочной полосой для воздушных судов так называемой «малой авиации». Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

В Валдайском районе развит трубопроводный транспорт. По району проходят две нитки газопровода.

Рощинское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований. Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской возвышенности, к северу от города Валдай, на территории Валдайского национального парка.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

По территории сельского поселения проходит автодорога от федеральной автомобильной дороги «Россия» М10 (E 105) в Угловку и Боровичи.

Воздушное сообщение в Рощинском сельском поселении отсутствует.

Речной транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

## Социально-экономическая характеристика Рощинского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Краткая характеристика поселения

Рощинское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района и является одним из 9 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Рощинское сельское поселение – муниципальное образование, статус и границы которого установлены областным законом от 30.03.2010 г. № 716-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской возвышенности, к северу от города Валдай, на территории Валдайского национального парка. Территория муниципального образования выходит к западному берегу озера Ужин и северному Валдайского озера, на территории поселения находится ещё ряд меньших озёр – Нелюшкино, Байнёвское, Голова, Боровенец, Плотично, Защегорье, Белянок и др.

Административным центром сельского поселения является п. Рощино (первоначально поселок д/о «Валдай»). Дата образования административного центра – 1961 год. Расстояние от районного центра г. Валдая до п. Рощино составляет 15 км.

В состав Рощинского сельского поселения входят – 18 населенных пунктов: п. Рощино, д. Долгие Бороды, д. Станки, д. Усадье, д. Ящерово, д. Шуя, д. Едно, д. Байнёво, д. Борисово, д. Горка, д. Нелюшка, д. Новая, д. Новотроицы, д. Плотично, д. Терехово, д. Ужин, д. Ключи, д. Закидово.

Климат

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,2оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +16,2оС... +17,1°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет ≈ -9,8°С. Абсолютный минимум температуры -47°С, максимум +32°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 97.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм).

Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5 - 1,5 кг/см2.

Анализ экономической ситуации

Из основных действующих производственных предприятий на 2021 год (включая сельскохозяйственное производство), на территории Рощинского СП расположена ферма (до 50 голов) – в деревне Шуя, занимаемая предприятием площадь – 1 га.

На территории поселения функционирует 15 организаций предоставляющих услуги отдыха.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность населения Рощинского сельского поселения на 01.01.2022 г. составила 1253 чел.

Динамика изменения численности населения Рощинского сельского поселения за период 2018-2022 гг. представлена в таблице 2.1. Общая численность населения Рощинского СП за период времени с 2018 по 2022 гг. уменьшилась на 54 человека.

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Рощинского сельского поселения

|  | Населенный пункт | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станки | н/д | н/д | н/д | н/д | 32 |
| 2 | Ящерово | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 3 | Усадье | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 4 | Долгие Бороды | н/д | н/д | н/д | н/д | 127 |
| 5 | Рощино | н/д | н/д | н/д | н/д | 664 |
| 6 | Борисово | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 |
| 7 | Ужин | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 |
| 8 | Новотроицы | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
| 9 | Новая | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 |
| 10 | Байнёво | н/д | н/д | н/д | н/д | 20 |
| 11 | Терехово | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 |
| 12 | Нелюшка | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 13 | Шуя | н/д | н/д | н/д | н/д | 220 |
| 14 | Ключи | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| 15 | Закидово | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 16 | Едно | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 |
| 17 | Плотично | н/д | н/д | н/д | н/д | 12 |
| 18 | Горка | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 |
| ИТОГО | 1307 | н/д | н/д | н/д | 1253 |

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах района, а также в документах территориального планирования сельского поселения. Документы территориального планирования Рощинского сельского поселения разработаны на расчетный срок до 2032 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Новгородской области в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов, муниципальных программ Рощинского сельского поселения.

С целью развития транспортной инфраструктуры сельского поселения предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса – ремонт, развитие и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Рощинского сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями сельского поселения;

- Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- Развитие системы общественного транспорта – упорядочение системы автобусных маршрутов для связи с г. Валдай;

- В проекте предусматривается ремонт дорог. Замена грунтового дорожного полотна на асфальтобетонные покрытия;

- Ремонт автомобильных дорог местного значения;

- Ремонт существующих остановочных площадок и павильонов;

- Оборудование участков дорожной сети искусственными дорожными неровностями (лежачие полицейские);

- Введение дифференциации улично-дорожной сети, с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме сельского поселения.

## Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### Автомобильный транспорт

Перечень маршрутов пассажирских перевозок автотранспортом представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Перечень маршрутов пассажирских перевозок автотранспортом

| Маршрут (городской, пригородный, междугород-ний) | Номер маршрута | Переодич-ность | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточ-ных остановочных пунктов | Протяжен-ность маршрута, км | Наименование организации, осуществляю-щей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородный | 107 | 4 рейса в день 7 дней в неделю | Валдай - Рощино | Станки – Ящерово – Усадье | 15,265 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАЛДАЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОГРН 1035300001220 ИНН 5302010364 175400, Новгородская область, Валдайский район, г. Валдай, ул. Чехова, д. 15 |
| Пригородный | 110 | 1 рейс в неделю | Валдай - Новая | Новотроицы, Ужин, Борисово, Усадье, Ящерово, Станки | 17,44 |  |
| Междугород-ний | 241 | 7 рейсов в неделю | Валдай - Боровичи | Шуя, Ключи, Едно, Плотично, Горка | 81,23 |  |

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Показатели деятельности автомобильного транспорта

| Показатель | Ед. изм. | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 |
| Количество выполненных рейсов по всем маршрутам (в неделю) | ед. | 36 |
| Количество перевезенных пассажиров по всем маршрутам (за неделю) | чел. | ≈ 300 |

Внутрипоселковое автобусное сообщение в населенных пунктах Рощинского сельского поселения не осуществляется.

На территории Рощинского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Рощинского сельского поселения, а также за ее пределы – отсутствует.

### Водный транспорт

Судоходных рек на территории Рощинского сельского поселения нет, поэтому межмуниципальные водные пути и водные сооружения отсутствуют, речные пассажирские и грузоперевозки не производятся.

### Воздушный транспорт

На территории Рощинского сельского поселения сооружения воздушного транспорта отсутствуют, воздушное сообщение не осуществляется, перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

### Железнодорожный транспорт

На территории Рощинского сельского поселения перевозки железнодорожным транспортом не осуществляются, ввиду отсутствия железнодорожных путей и сооружений.

## Характеристика сети дорог Рощинского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Показатели дорожной сети Рощинского сельского поселения представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Показатели дорожной сети Рощинского сельского поселения

| №п/п | Показатели | км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог | 127,193 |
| - | Федерального значения | 10,125 |
| - | Регионального значения | 80,568 |
| - | Межмуниципального значения |  |
| - | Местного значения | 36,5 |
| - | Автозимники | 0 |
| - | Частные | 0 |
| - | Бесхозяйные | 0 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих через территорию Рощинского сельского поселения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» отражен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Рощинского сельского поселения

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| М 10 (Угловка) | 42 | асфальт |

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Новгородской области, расположенных на территории Рощинского сельского поселения в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Рощинского сельского поселения

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| "Миронеги - Долгие Бороды" – Усадье 49 ОП МЗ 49Н-0303 | 1,650 | ПГС |
| "Устюжна - Валдай" - Иверский монастырь 49 ОП МЗ 49Н-0308 | 3,981 | асфальт |
| "Устюжна - Валдай" - Ключи 49 ОП МЗ 49Н-0309 | 2,2 | ПГС |
| автодорога по деревне Новая 49 ОП МЗ 49Н-0317 | 1,140 | ПГС |
| автодорога по деревне Новотроицы 49 ОП МЗ 49Н-0318 | 1,250 | ПГС |
| Долгие Бороды - Угловка 49 ОП МЗ 49К-0329 | 14,710 | асфальт |
| подъезд к д. Байнёво 49 ОП МЗ 49Н-0349п1 | 3,00 | ПГС |
| подъезд к д. Ящерово 49 ОП МЗ 49К-0340п1 | 2,10 | асфальт |
| подъезд к дому отдыха "Валдай" 49 ОП МЗ 49К-0340п4 | 1,1 | асфальт |
| подъезд к дому отдыха "Ужин" 49 ОП МЗ 49К-0340п3 | 14,70 | асфальт |
| Устюжна - Валдай 49 ОП РЗ 49К-14 | 20,527 | асфальт |
| Шуя - Ужин 49 ОП МЗ 49Н-0349 | 14,210 | ПГС |

Перечень автомобильных дорог местного (районного) значения, расположенных на территории Рощинского сельского поселения в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Перечень автомобильных дорог местного (районного) значения, расположенных на территории Рощинского сельского поселения

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Устюжна – Валдай - Закидово | 2,475 | ПГС |
| Устюжна – Валдай - Горка | 0,56 | ПГС |
| Едрово – Б. Носакино - Горка | 7,090 | ПГС |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих в границах населенных пунктов, относящихся к собственности Рощинского сельского поселения, представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих в границах населенных пунктов, относящихся к собственности Рощинского сельского поселения

|  |  | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина м | Площадь покрытия, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОЩИНО |
|  | 1 | Окружная дорога | 900.00 | 8.00 | 7200.00 | асфальт |
|  | 2 | Пересекающая дорога | 700.00 | 6.00 | 4200.00 | асфальт |
|  | 3 | Проезд между многоквартирными домами № 5 и № 6 | 70.00 | 5.45 | 381.50 | асфальт |
|  | 4 | Проезд у многоквартирного дома № 4 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | асфальт |
|  | 5 | Проезд у многоквартирного дома № 8 | 100.00 | 4.00 | 400.00 | асфальт |
|  | 6 | Проезд у многоквартирного дома № 7 | 100.00 | 4.00 | 400.00 | асфальт |
| ДОЛГИЕ БОРОДЫ |
|  | 7 | пер. Светлый | 102.00 | 5.61 | 572.00 | ПГС |
|  | 8 | пер. Сосновый | 234.00 | 5.50 | 1287.00 | ПГС |
|  | 9 | ул. Валдайская | 378.00 | 5.80 | 2193.00 | ПГС |
|  | 10 | ул. Ветеранов | 154.00 | 6.01 | 925.00 | ПГС |
|  | 11 | ул. Лесная | 184.80 | 6.01 | 1110.00 | ПГС |
|  | 12 | ул. Надежды | 331.70 | 5.92 | 1964.00 | асфальт |
|  | 13 | ул. Озёрная | 541.00 | 6.54 | 3537.00 | асфальт |
|  | 14 | ул. Полевая | 512.00 | 6.12 | 3133.00 | ПГС |
|  | 15 | ул. Придорожная | 329.00 | 5.78 | 1901.00 | асфальт |
|  | 16 | ул. Светлая | 358.00 | 5.87 | 2101.00 | асфальт |
|  | 17 | ул. Сосновая | 623.00 | 3.06 | 1909.00 | ПГС |
|  | 18 | ул. Тихомирова | 432.00 | 5.54 | 2394.00 | ПГС |
|  | 19 | ул. Центральная | 833.00 | 6.19 | 5158.00 | ПГС |
| УСАДЬЕ |
|  | 20 | пер. Озёрный | 536.00 | 5.49 | 2942.00 | ПГС |
|  | 21 | ул. Гидрологическая | 315.00 | 5.50 | 1733.00 | ПГС |
|  | 22 | ул. Луговая | 974.00 | 5.49 | 5345.00 | ПГС |
|  | 23 | ул. Центральная | 735.00 | 5.31 | 3900.00 | ПГС |
|  | 24 | пер. Центральный | 304.00 | 2.99 | 910.00 | ПГС |
| ЯЩЕРОВО |
|  | 25 | ул. Луговая | 860.00 | 7.42 | 6377.00 | ПГС |
|  | 26 | ул. Новгородская | 270.00 | 5.98 | 1615.00 | ПГС |
|  | 27 | ул. Озёрная | 302.00 | 5.87 | 1773.00 | ПГС |
|  | 28 | ул. Мира | 184.00 | 4.01 | 737.00 | ПГС |
|  | 29 | ул. Западная Расп. № 159-рг от 18.12.1999 | 820.00 | 4.11 | 3371.00 | ПГС |
|  | 30 | ул. Звёздная | 361.00 | 4.33 | 1563.00 | ПГС |
|  | 25 | ул. Луговая | 860.00 | 7.42 | 6377.00 | ПГС |
|  | 26 | ул. Новгородская | 270.00 | 5.98 | 1615.00 | ПГС |
|  | 27 | ул. Озёрная | 302.00 | 5.87 | 1773.00 | ПГС |
|  | 28 | ул. Мира | 184.00 | 4.01 | 737.00 | ПГС |
| СТАНКИ |
|  | 37 | ул. Сосновая | 1058.00 | 3.28 | 3473.00 | ПГС |
|  | 38 | пер. Озёрный | 446.00 | 3.23 | 1441.00 | ПГС |
|  | 39 | пер. Центральный | 162.00 | 3.41 | 553.00 | ПГС |
|  | 40 | ул. I Полевая Расп. № 53-рг от 15.04.1999 | 115.00 | 2.91 | 335.00 | ПГС |
|  | 41 | ул. II Полевая Расп. № 53-рг от 15.04.1999 | 235.00 | 2.60 | 611.00 | ПГС |
|  | 42 | ул. III Полевая Расп. № 53-рг от 15.04.1999 | 320.00 | 3.54 | 1133.00 | ПГС |
|  | 43 | ул. IV Полевая Расп. № 53-рг от 15.04.1999 | 443.00 | 3.43 | 1520.00 | ПГС |
|  | 44 | ул. Болотная | 1111.00 | 2.95 | 3278.00 | ПГС |
|  | 45 | ул. Дорожная | 355.00 | 3.62 | 1285.00 | ПГС |
|  | 46 | ул. Зелёная | 759.00 | 3.47 | 2636.00 | ПГС |
|  | 47 | ул. Песчаная | 232.00 | 3.43 | 796.00 | ПГС |
|  | 48 | ул. Приозёрная | 292.00 | 5.94 | 1734.00 | ПГС |
|  | 49 | ул. Рябиновая | 150.00 | 3.52 | 528.00 | ПГС |
|  | 50 | ул Осенняя | 200.00 | 5.00 | 800.00 | ПГС |
|  | 51 | ул. Валдайская | 1290.00 | 5.92 | 7643.00 | ПГС |
| ШУЯ |
|  | 52 | д. Шуя (Проезд вдоль многоквартирных домов № 37 и № 39) | 140.00 | 4.00 | 560.00 | асфальт |
| КЛЮЧИ |
|  | 53 | проезд Юго - Западный | 153.00 | 4.00 | 612.00 | ПГС |
|  | 54 | Проезд без названия | 308.00 | 4.00 | 1232.00 | ПГС |
| ЗАКИДОВО |
|  | 55 | д. Закидово | 598.00 | 3.94 | 2356.00 | ПГС |
| ТЕРЕХОВО |
|  | 56 | д. Терехово | 454.00 | 3.49 | 1586.00 | ПГС |
| БАЙНЁВО |
|  | 57 | Ул. Озёрная | 175.00 | 3.47 | 608.00 | ПГС |
|  | 58 | Ул. Новосёлов | 330.00 | 3.52 | 1161.00 | ПГС |
|  | 59 | Ул Надежды | 617.00 | 3.48 | 2149.00 | ПГС |
|  | 60 | Ул. Ветеранов | 179.00 | 3.49 | 624.00 | ПГС |
|  | 61 | Ул. Береговая | 280.00 | 3.47 | 972.00 | ПГС |
|  | 62 | Ул. Центральная | 72.00 | 3.97 | 286.00 | ПГС |
|  | 63 | Пер. Лесной | 142.00 | 3.49 | 495.00 | ПГС |
|  | 57 | Ул. Озёрная | 175.00 | 3.47 | 608.00 | ПГС |
|  | 58 | Ул. Новосёлов | 330.00 | 3.52 | 1161.00 | ПГС |
|  | 59 | Ул Надежды | 617.00 | 3.48 | 2149.00 | ПГС |
|  | 60 | Ул. Ветеранов | 179.00 | 3.49 | 624.00 | ПГС |
|  | 61 | Ул. Береговая | 280.00 | 3.47 | 972.00 | ПГС |
|  | 62 | Ул. Центральная | 72.00 | 3.97 | 286.00 | ПГС |
|  | 63 | Пер. Лесной | 142.00 | 3.49 | 495.00 | ПГС |
| УЖИН |
|  | 64 | д. Ужин | 800.00 | 7.00 | 5600.00 | ПГС |
| НОВАЯ |
|  | 65 | д. Новая | 1197.00 | 5.33 | 6383.00 | ПГС |
| НОВОТРОИЦЫ |
|  | 66 | д. Новотроицы | 1138.00 | 4.66 | 5305.00 | ПГС |
| ГОРКА |
|  | 67 | д. Горка | 653.00 | 3.00 | 1960.00 | ПГС |
| БОРИСОВО |
|  | 68 | д. Борисово | 1023.00 | 5.33 | 5451.00 | ПГС |
| НЕЛЮШКА |
|  | 69 | д. Нелюшка | 340.00 | 4.10 | 1393.00 | ПГС |

Улично-дорожная сеть Рощинского сельского поселения

Главные улицы имеют капитальное асфальтовое покрытие.

Улицы в жилой застройке – песчано-гравийные.

Пешеходное движение происходит по обочине дорог. Установлены дорожные знаки, регулирующие движение автотранспорта и пешеходов, имеются 2 пешеходных перехода.

Основными недостатками улично-дорожной сети Рощинского сельского поселения являются:

- низкая доля дорог с асфальто-бетонным покрытием дорог местного значения (находящихся в собственности Рощинского сельского поселения – дороги внутри границ населённых пунктов, всего 3,5 км из 35 км, что составляет 10%);

- ремонт асфальто-бетонного покрытия дорог регионального и межмуниципального значения осуществляется в основном ямочно и несвоевременно;

- отсутствуют остановочные автобусные павильоны в деревнях: Байнёво, Нелюшка, Горка;

- требуется замена остановочного автобусного павильона в деревне Терехово

- не своевременно удаляются аварийно-опасные деревья вдоль 80% дорог регионального и межмуниципального значения;

- региональные и межмуниципальные дороги, проходящие через населенные пункты: д. Шуя, д. Нелюшка, д. Станки, д. Едно, д. Плотично не оборудованы ИДН (искусственные дорожные неровности) - лежачие полицейские;

- на территории поселения отсутствуют АЗС, сеть автосервисов и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Интенсивность дорожного движения на территории Рощинского сельского поселения низкая.

## Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Рощинском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Уровень автомобилизации в Рощинском сельском поселении на 2021 год составил 243 автомобиля на 1000 жителей.

Расположение парковочных мест представлено в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Парковочные места

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| п. Рощино | У МКД № 4 |
| п. Рощино | У МКД № 5 |
| п. Рощино | У МКД № 7 |
| п. Рощино | У МКД № 8 |

## Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Характеристика работы транспортных средств общего пользования представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Характеристика работы транспортных средств общего пользования

| Наименование маршрута | График движения | Количество перевезенных пассажиров за 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Маршрут №107 «Валдай – Станки – Ящерово – Усадье – Рощино – Валдай» | 4 рейса в день | н/д |
| Маршрут №110 «Валдай – Шуя – Новотроицы – Борисово – Валдай» | 1 рейс в неделю | н/д |
| Маршрут №241 «Валдай – Боровичи» | 7 рейсов в неделю | н/д |

Оценить пассажиропоток невозможно, из-за отсутствия данных.

## Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно ко всем населенным пунктам Рощинского сельского поселения, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары (в жилой зоне), также движение осуществляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

## Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Рощинском сельском поселении.

Предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

- внедрение сервисов ИТС (интеллектуально-транспортные системы) за контролем работы техники.

## Анализ уровня безопасности дорожного движения

В 2021 году на территории Рощинского сельского поселения не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.

Информация по дорожным знакам представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Информация по дорожным знакам

| Дорожный знак | Количество |
| --- | --- |
|  | Факт 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 | План 2026 |
| 1.17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5,18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 1,23 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2,4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3,4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3,11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5,16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Установка дорожных знаков на дорогах областного и районного значения планируется ответственными за их эксплуатацию и содержание организациями.

Для повышения безопасности дорожного движения планируется проведение дополнительных мероприятий:

- установка новых дорожных знаков в количестве 52 ед.;

- развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности дорожного движения, проведение сплошных выборочных проверок.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

- Своевременная уборка дорог в зимнее время, посыпка песком.

- Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

- Нанесение в летний период времени на дорогах областного значения горизонтальной и вертикальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов.

## Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Рощинского сельского поселения отсутствуют.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и скотомогильников в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- инвентаризация источников загрязнения.

Водные объекты

Гидрографическая сеть Рощинского сельского поселения представлена мелкими озерами и реками.

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территории поселка.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет развития систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

## Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения

В Генеральном плане Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к ремонту, сохранению и проектированию улиц.

Важным элементов развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения является:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети населенных пунктов Рощинского сельского поселения, путем реализации мероприятий по ремонту существующих улиц и дорог.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и придомовых территориях. На перспективу не предусматривается изменение структуры хранения транспорта.

## Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Рощинского сельского поселения, утвержденные Решением совета депутатов Рощинского сельского поселения № 180 от 05.02.2015 г.;

- Схема территориального планирования Валдайского муниципального района Новгородской области.

- Генеральный план Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2017 году требуется разработать стратегию развития транспортной инфраструктуры, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2032 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений.

## Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В рамках разрабатываемой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения предусматривается реализация и финансирование затрат на ремонт улично-дорожной сети, строительство прочих объектов транспортной инфраструктуры, которые позволят существенно улучшить состояние транспортной инфраструктуры сельского поселения и добиться опережающего роста транспортной инфраструктуры для создания экономических предпосылок для расширения инвестиционного потенциала и создания экономических возможностей по организацию нового бизнеса и производств на территории Рощинского сельского поселения.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2032 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

# ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Рощинского сельского поселения

Прогнозируемые темпы экономического развития Рощинского сельского поселения указаны в документах территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – п. Рощино, формирование центра поселения в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Формирование рекреационных территорий:

- устройство рекреационной зоны вдоль берега крупных озер;

- Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия, осуществление проектных мероприятий;

- Организация коммунальных зон: – отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны в районе существующих проектируемых производственных зон;

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- ремонт, развитие и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Рощинского сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями сельского поселения;

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- развитие системы общественного транспорта:

- упорядочение системы  автобусных маршрутов для связи с г. Валдай.

В таблице 3.1 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Рощинского сельского поселения.

Таблица 3.1

Увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана

| Наименование населенного пункта | Площадь, га (на 2018 г). | Площадь, га (на расчетный срок) | Увеличение территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Рощино | 233,98 | 238,78 | +4,8 |
| д. Байнево | 246,39 | 246,39 | - |
| д. Борисово | 162,92 | 162,92 | - |
| д. Горка | 59,90 | 59,90 | - |
| д. Долгие Бороды | 129,08 | 129,08 | - |
| д. Едно | 282,52 | 285,49 | +2,97 |
| д. Закидово | 77,99 | 78,44 | +0,45 |
| д. Ключи | 143,45 | 194,41 | +50,96 |
| д. Нелюшка | 114,30 | 114,30 | - |
| д. Новая | 103,44 | 103,44 | - |
| д. Новотроицы | 71,54 | 74,96 | +3,42 |
| д. Плотично | 52,24 | 52,24 | - |
| д. Станки | 117,02 | 96,98 | -20,04 |
| д. Терехово | 120,12 | 120,12 | - |
| д. Ужин | 37,87 | 34,87 | -3 |
| д. Усадье | 127,04 | 127,97 | +0,93 |
| д. Шуя | 317,60 | 317,60 | - |
| д. Ящерово | 190,75 | 192,04 | +1,29 |
| Всего: | 1884,96 | 3806,9 | 41,78 |

Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | н/д | 1150 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | н/д | н/д |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. м2 | н/д | 55,2 |
| Объём нового жилищного фонда | тыс. м2 | н/д | 14,25 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | н/д | 48 |

Планируемая численность населения Рощинского сельского поселения к 2032 году составит ≈ 1150 чел.

## Прогноз транспортного спроса Рощинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Рощинского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально – экономического развития Российской Федерации.

Для развития транспортного комплекса предлагается 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития как сельского поселения, так и района в целом.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Рощинского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Рощинском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Прогнозируемые показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2032 года представлены в таблице 3.3.

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2032 года представлены в таблице 3.4.

Показатели перевозок воздушным транспортом представлены в таблице 3.5.

Показатели перевозок железнодорожным транспортом представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.3

Прогнозируемые показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2032 года

| Показатель | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Протяженность маршрутов | км | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 | 113,935 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 |
| Пассажирооборот | п-км | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 | 48829 |

Таблица 3.4

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2032 года

| Показатель | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество выполненных рейсов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пассажирооборот | п-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. Судоходных рек на территории Рощинского сельского поселения нет, межмуниципальные водные пути и водные сооружения отсутствуют, речные пассажирские и грузоперевозки не производятся, поэтому предоставить информацию невозможно.

Таблица 3.5

Показатели перевозок воздушным транспортом

| Показатель | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего вылетов, в т.ч. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грузоперевозки | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. На территории Рощинского сельского поселения сооружения воздушного транспорта отсутствуют, воздушное сообщение не осуществляется, поэтому предоставить информацию невозможно.

Таблица 3.6

Показатели перевозок железнодорожным транспортом

| Показатель | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество выполненных рейсов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество перевезенных грузов | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. На территории Рощинского сельского поселения отсутствуют железнодорожные пути, перевозки железнодорожным транспортом не осуществляются, поэтому предоставить информацию невозможно.

## Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогнозируемые значения развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения до 2032 года представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Прогнозируемые значения развития транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения до 2032 г.

| Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |
| Число остановочных площадок |
| Вариант 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Вариант 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Вариант 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Число маршрутов пассажирского транспорта |
| Вариант 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вариант 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вариант 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Велосипедное и пешеходное движение |
| Доля пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % |
| Вариант 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вариант 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вариант 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обустроенных пешеходных переходов |
| Вариант 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вариант 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вариант 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Велосипедное движение, число велодорожек |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения, мест |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парковочное пространство, мест |
| Вариант 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вариант 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вариант 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Авиационный транспорт |
| Число вертолетных площадок (взлетно-посадочных полос) |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный транспорт |
| Число станций (вокзалов) |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водный транспорт |
| Число причалов |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогноз развития дорожной сети

Участки автомобильных дорог местного значения, характеризуются низкой интенсивностью движения, что позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Валдайского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети Рощинского сельского поселения является приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами установленными законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Рощинского сельского поселения не предусматривается строительство новых автомобильных дорог постоянного действия (в том числе и в рамках государственной программы Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2012 годы» (утв. Постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 г. № 323). Поэтому прогноз развития дорожной сети в Рощинском сельском поселении до 2032 года выглядит следующим образом, таблица 3.8.

Таблица 3.8

Прогноз развития дорожной сети в Рощинском сельском поселении до 2032 года

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | км | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 |
| Вариант 2 | км | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 |
| Вариант 3 | км | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 |

## Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозируемые значения уровня автомобилизации до 2032 года, представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Прогнозируемые значения уровня автомобилизации до 2032 года

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автотранспорта, в т.ч. | ед. | 288 | 286 | 285 | 283 | 282 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 272 |
| легковые автомобили | ед. | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 264 |
| грузовые автомобили | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| маломерный водный транспорт (лодки, катера) | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| мототранспорт | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогнозируемые значения показателей безопасности дорожного движения по Рощинскому сельскому поселению до 2032 года представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Прогнозируемые значения показателей безопасности дорожного движения по Рощинскому сельскому поселению до 2032 года

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем населенных пунктов, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

На территории Рощинского сельского поселения не целесообразно развивать ИТС в полном объеме, т.к. населенные пункты не имеет высокой интенсивности движения и загруженности дорог.

## Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

- авиационный транспорт:

- строительство вертолетных площадок по программам планируется с учетом санитарно-защитных зон с целью снижения шумового воздействия с учетом безопасного расстояния 300 метров;

- автомобильный транспорт:

- перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания;

- пешеходное и велосипедное движение:

- ключевые места организации велосипедного движения должны быть проложены в местах рекреации вдали от промышленных зон и деловых кварталов, что позволит существенно уменьшить негативное воздействие на жителей Рощинского сельского поселения.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

# УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### Автомобильный транспорт

На территории Рощинского сельского поселения мероприятия по развитию автомобильного транспорта не предусматриваются.

### Воздушный транспорт

На территории Рощинского сельского поселения сооружения воздушного транспорта отсутствуют, воздушное сообщение не осуществляется, поэтому мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

### Речной транспорт

На территории Рощинского сельского поселения межмуниципальные водные пути и водные сооружения отсутствуют, речные пассажирские и грузоперевозки не производятся, поэтому мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

### Железнодорожный транспорт

На территории Рощинского сельского поселения отсутствуют железнодорожные пути, перевозки железнодорожным транспортом не осуществляются, поэтому мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

## Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

На территории Рощинского сельского поселения мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта не предусматриваются.

## Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

На территории Рощинского сельского поселения мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения не предусматриваются.

## Мероприятия по развитию сети дорог Рощинского сельского поселения

Таблица 5.4

Мероприятия по развитию сети дорог Рощинского сельского поселения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт ул. Придорожная в д. Долгие Бороды | 2022 |
| Капитальный ремонт ул. Центральная в д. Ящерово | 2022 |
| Капитальный ремонт ул. Западная в д. Ящерово | 2023 |
| Капитальный ремонт ул. Новгородская в д. Ящерово | 2024 |
| Капитальный ремонт ул. Луговая в д. Ящерово | 2024 |

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 6.1

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Установка и ремонт отбойников | 2022-2032 гг. |

## Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Рощинского сельского поселения не планируются, ввиду их нецелесообразности.

## Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 6.2

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Пропаганда оборудования автомобильного транспорта газобаллонным оборудованием и использование автомобилей с гибридными силовыми установками | 2022-2032 гг. |

## Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 6.3

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Мониторинг реализации программы, в т.ч. проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | 2022-2032 гг. |

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

| Мероприятия | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | Всего капитальных вложений, тыс. руб. | Источники финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |  | Муниципальные бюджеты |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог | Капитальный ремонт ул. Придорожная в д. Долгие Бороды | 3 907, 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 907, 250 | 3 907,250 |
|  | Капитальный ремонт ул. Центральная в д. Ящерово | 8 521, 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 521, 789 | 8 521,789 |
|  | Капитальный ремонт ул. Западная в д. Ящерово |  | 6 991,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 991, 851 | 6 991,851 |
|  | Капитальный ремонт ул. Новгородская в д. Ящерово |  |  | 5 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 301, 00 | 5 301,00 |
|  | Капитальный ремонт ул. Луговая в д. Ящерово |  |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200, 00 | 7 200,00 |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Установка и ремонт отбойников | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | Пропаганда оборудования автомобильного транспорта газобаллонным оборудованием и использование автомобилей с гибридными силовыми установками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Мониторинг реализации программы, в т.ч. проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Всего: | 12441,039 | 7003,851 | 12513 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32053,89 | 32053,89 |

Примечание. Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2022-2032 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы – обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. Таблица 8.1

Оценка эффективности мероприятий

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры - авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных вертолетных площадок в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
|  | Число остановочных площадок | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля новых пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество обустроенных пешеходных переходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число мест стоянок транспорта коммунальных служб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число мест стоянок транспорта дорожных служб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 | 127,193 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, км.п. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 21 | 47 | 60 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта Рощинского сельского поселения – сегмент речной транспорт | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лодочных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| к) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта Рощинского сельского поселения – сегмент железнодорожный транспорт | Число ж/д станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, Ремонту объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, ремонту объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, ремонту объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программа имеет высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программы связаны со сроками утверждения генерального плана. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежит утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и Ремонту объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти Новгородской области по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Рощинского сельского поселения, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, областных, муниципальных.

Транспортная система Рощинского сельского поселения является элементом транспортной системы области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей на территории Рощинского сельского поселения.

Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от  03.10.2022 № 339

# п. Рощино

О проведении публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров

разрешённого строительства

Рассмотрев заявления правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 53:03:1418001:12; 53:03:1418001:14; 53:03:1418001:21, расположенных по адресу Новгородская область, Валдайский муниципальный район, д. Едно, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Рощинского сельского поселения, Администрация Рощинского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 53:03:1418001:12; 53:03:1418001:14; 53:03:1418001:21 в территориальной зоне Ж.1,  в части уменьшения минимального отступа объектов капитального строительства (гостиницы) с 3 метров до 0 метров.

2. Срок проведения публичных слушаний с момента публикации информации в бюллетене «Рощинский вестник» по 02 ноября 2022 года. Публичные слушания назначить на 02 ноября 2022 года в 10:00 часов в здании администрации Рощинского сельского поселения  по адресу: Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11а.

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Костину Л.А.,  ведущего специалиста администрации сельского поселения.

4. Предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях,  принимаются по адресу: 175418, Новгородская область, Валдайский  район, п. Рощино, д.11а,  adm_roschino@mail.ru.

5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Заместитель Главы администрации				 Н.Н. Шевченко

Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2022 № 340

п. Рощино

Об утверждении Плана

подготовки населенных

пунктов к пожароопасному

сезону в 2023 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    от 21.12.2004г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Рощинского сельского поселения и постановлением администрации Рощинского сельского поселения от 01.03.2020   № 18 «Об утверждении порядка подготовки населенных пунктов к пожароопасному

сезону»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2023 году.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Рощинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Заместитель Главы администрации					    Н.Н. Шевченко

# Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2022 № 338

п. Рощино

О проведении открытого

конкурса

## В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996  № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» и «Положением о содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения и упорядочении погребения умерших», утвержденного постановлением Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67 и «О деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела на территории Рощинского сельского поселения», утвержденного постановлением Рощинского сельского поселения от 27 октября 2017 года № 257.

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Провести открытый конкурс по отбору организации для оказания ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения.

## 2.  Утвердить конкурсную документацию по отбору организации для оказания ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Рощинского сельского поселения в сети «Интернет».

## 3. Извещение о проведении открытого конкурса разместить на официальном сайте Администрации Рощинского сельского поселения в сети «Интернет» и в информационном бюллетене «Рощинский вестник».

## 4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Рощинского сельского поселения в сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации			Н.Н. Шевченко

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# Рощинского сельского поселения

# от 30.09.2022 № 338

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ

Администрация Рощинского сельского поселения (далее – Заказчик), расположенная по  адресу: Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11а,  тел. (81666) 35-324, факс (81666) 35-325, адрес электронной почты:  adm_roschino@mail.ru, объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения.

Настоящая конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе (далее – Конкурс) информацию о предмете Конкурса, а также описание порядка проведения Конкурса.

Настоящая конкурсная документация является неотъемлемой частью извещения о проведении Конкурса, размещенного на официальном сайте Администрации Рощинского сельского поселения (http://admroshino.ru/) в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и опубликованное в информационном бюллетене «Рощинский вестник» (далее - официальное печатное издание).

Раздел II. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСА

1. Общие сведения

## Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставления услуг по погребению умерших» и «Положением о содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения и упорядочении погребения умерших», утвержденного постановлением Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67, «О деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела на территории Рощинского сельского поселения», утвержденного постановлением Рощинского сельского поселения от 27 октября 2017 года № 257.

Конкурс проводится с целью определения организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения.

В конкурсе вправе принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

2. Определения, используемые в настоящей конкурсной

документации

Погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации).

Места погребения - специально отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

Кладбище - градостроительный комплекс, расположенный в границах места погребения, содержащий земельные участки для погребения умерших или праха после кремации.

Захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребение тела (останков) или праха умершего.

Одиночное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребение тела (останков) умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя.

Родственное захоронение - земельный участок на кладбище, на котором осуществлено погребение тела (останков) умершего, с учетом погребения в дальнейшем на этом участке земли супруга или близкого родственника умершего.

Семейное (родовое) захоронение - земельный участок на кладбище увеличенных размеров, рассчитанный более чем на две могилы, для погребения умерших, связанных родством.

Могила - углубление в земле для погребения гроба с телом (останками) или урны с прахом.

Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, крест, ограда, цветник и т.п.), устанавливаемое на захоронении (могиле).

Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в волеизъявлении умершего, либо супруг, близкие родственники, иные родственники, либо законный представитель умершего, а при их отсутствии - иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение, либо специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Книга регистрации захоронений - книга установленного образца, в которой регистрируются захоронения.

Книга регистрации установки надмогильных сооружений - книга установленного образца, в которой регистрируются установленные надмогильные сооружения.

Ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, его содержанию, благоустройству и уходу, на имя которого выдано удостоверение о захоронении.

Претендент - участник, подавший заявку на участие в Конкурсе.

3. Порядок проведения Конкурса

Для участия в Конкурсе претендент подает заявку на имя председателя конкурсной комиссии (согласно приложению 1 к конкурсной документации), а также перечень документов, установленных в конкурсной документации.

Заявка с документами должна быть подана не позднее даты и времени дня окончания приема документов на участие в Конкурсе, указанного в извещении о проведении Конкурса.

Заявку на участие в Конкурсе в письменной форме и документы претендент подает в запечатанном конверте. При этом на таком конверте претендентом делается отметка «Для участия в открытом конкурсе  на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения». Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

Претендент вправе  подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

Претендент обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и требования.

Заявка, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанные с участием в Конкурсе, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные претендентом на другом языке должны сопровождаться переводом на русский язык.	Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны уполномоченными лицами претендента и скреплены соответствующей печатью (при наличии печати) претендента (все страницы представленных документов, кроме документов, выдаваемых  государственными или муниципальными органами либо нотариально заверенных копий документов, должны быть парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в Конкурсе (или лицами, действующими в соответствии с доверенностью).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, подаются в одном экземпляре.

Заявка и все документы (в том числе опись документов), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии).

Все документы, в соответствии с настоящей конкурсной документацией прилагаемые к заявке на участие в Конкурсе и оформляемые по прилагаемым к настоящей конкурсной документации формам, должны быть заполнены по всем пунктам.

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой документации на участие в Конкурсе, а организатор Конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурсного отбора.

4. Подача конкурсных заявок

4.1. Заявка на участие в Конкурсе (оформляется согласно приложению 1 к Конкурсной документации);

4.2. Сведения и документы о претенденте, подавшем заявку:

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона (сведения заполняются по форме, установленной в конкурсной документации, приложение 4 к конкурсной документации);

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию устава, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию указанной выписки полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса - для юридических лиц;

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию указанной выписки  полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса - для индивидуальных предпринимателей;

## копию решения или приказа о назначении (избрании) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без доверенности от имени претендента, - в отношении руководителя, доверенность на осуществление действий от имени претендента - в случае если от имени претендента действует иное лицо;

## опись документов.

### Подача конкурсных заявок с документами (далее – Документы)

### претендентом на участие в   Конкурсе

Срок и место подачи Документов на участие в Конкурсе.

5.1. Документы  на участие в Конкурсе подаются по адресу: Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11а.

5.2. Дата и время  начала срока подачи Документов  на участие в Конкурсе:

с 03 октября 2022 года по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по московскому времени).

5.3. Дата и время окончания срока подачи Документов на участие в Конкурсе:

02 ноября  2022 года в 09-00 часов (по московскому времени).

Претендент вправе  подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, подаются в одном экземпляре.

Заявка с документами на участие в Конкурсе должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью претендента.

Все документы, в соответствии с настоящей конкурсной документацией прилагаемые к заявке на участие в Конкурсе и оформляемые по прилагаемым к настоящей конкурсной документации формам, должны быть заполнены по всем пунктам.

6. Регистрация конкурсных заявок с документами  на участие

в Конкурсе

Каждый конверт с Документами на участие в Конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещение и конкурсной документации о проведении Конкурса, регистрируются организатором Конкурса в журнале регистрации поступивших Документов на участие в Конкурсе с присвоением порядкового номера в соответствии с очередностью их поступления. По требованию претендента, подавшего конверт с Документами  на участие в Конкурсе, организатор Конкурса выдает расписку в получении конверта с такими Документами с указанием даты и времени его получения.

Претендент несет ответственность за достоверность сведений, представленных в Документах на участие в Конкурсе.

Документы на участие в Конкурсе, поданные после дня и времени  окончания приема документов на участие в Конкурсе, указанного в извещении и конкурсной документации о проведении Конкурса, не рассматриваются. Конверты с документами на участие в Конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) претендента),  и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам.

7. Изменение или отзыв Документов на участие в Конкурсе

Претендент, подавший Документы на участие в Конкурсе, имеет право изменить или отозвать Документы на участие в Конкурсе до даты и времени, указанного в извещении и  конкурсной документации  о проведении Конкурса.

Изменения в Документы  на участие в Конкурсе вносятся путем оформления в установленном порядке новой версии Документов, в которые вносятся изменения и подаются в закрытом конверте, на котором указывается наименование Конкурса с отметкой «Изменения в Документы на участие в Конкурсе на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории  Рощинского сельского поселения» и указанием присвоенного порядкового номера;

Уведомление о внесении изменений в Документы на участие в Конкурсе  оформляется претендентом в соответствии с приложением 2 к конкурсной документации.

Уведомление об отзыве Документов на участие в Конкурсе подается в закрытом конверте, на котором указывается наименование Конкурса с отметкой «Отзыв Документов на участие в Конкурсе на право заключения договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории  Рощинского сельского поселения» и указанием присвоенного порядкового номера.

Уведомление об отзыве Документов на участие в Конкурсе должно быть подписано лицом, имеющим полномочия на осуществление действий от имени претендента, отзывающего Документы  на участие в Конкурсе и оформлено в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации. Такой конверт с Документами на участие в Конкурсе вскрывается, при этом информация о наличии сведений,  содержащихся в Документах на участие в Конкурсе, не объявляются и конверт с отозванными  Документами   возвращаются претенденту.

8. Внесение  изменений в конкурсную документацию

## Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении открытого Конкурса, при этом срок подачи документов на участие в Конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений, внесенных в извещение или документацию о проведении Конкурса, до дня окончания приема документов на участие в конкурсе срок составлял не менее 10 (десяти) дней. Организатор конкурса обязан известить об этом претендентов не позднее чем за 3 рабочих  дня до наступления ранее намеченного срока проведения Конкурса и разместить информацию в официальном печатном издании и на официальном сайте. Изменение предмета Конкурса не допускается.

9. Предмет Конкурса

9.1. Предмет Конкурса: является право на заключение договора на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения.

9.2. Описание видов работ содержится в конкурсной документации – раздел III Техническая часть.

10. Место и срок  осуществления ритуальных услуг

10.1.  Место оказания услуг: Территория Рощинского сельского поселения Валдайского района Новгородской области.

10.2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 31 декабря 2025 года.

11. Для участия в Конкурсе к претендентам устанавливаются

следующие  требования:

11.1. Не проведение ликвидации претендента – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

11.2. Не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Документов на участие в конкурсе.

11.3. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Документов на участие в Конкурсе не принято.

11.4. Наличие (на праве собственности или на ином законном основании)  и исправность технического состояния специализированного автотранспорта в соответствии с конкурсной документацией;

11.5. Наличие персонала (на основании трудового договора или других договорных отношений) по предоставлению ритуальных услуг;

11.6. Наличие помещения для приема заявок на предоставление ритуальных услуг;

11.7. Наличие прямой телефонной связи для приема заявок на предоставление ритуальных услуг;

11.8. Предоставление гарантий погребений:

предоставление гарантированного законодательством перечня услуг по погребению;

# умерших (погибших) военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны;

# умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя.

12. Вскрытие конвертов с Документами на участие в Конкурсе

Дата и время вскрытия конвертов с Документами на участие в Конкурсе:

02 ноября  2022 года в 09-05 часов (по московскому времени) по адресу: 175418, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11а.

Председатель или заместитель председателя конкурсной комиссии вскрывает конверт с Документами на участие в Конкурсе и оглашает содержащуюся в нем информацию.

Любой претендент имеет право присутствовать при вскрытии конвертов с Документами на участие в Конкурсе.

13. Порядок рассмотрения Документов и оценки

участников Конкурса

Конкурсная комиссия:

рассматривает представленные Документы в течение 5 (пяти) рабочих  дней и осуществляет предварительный отбор лиц, представивших Документы на Конкурс;

принимает решение о соответствии претендента конкурсной документации.

Решение о несоответствии претендента конкурсной документации может быть принято в случае:

если претендентом не представлены, либо представлены не в полном объеме документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией;

претендент не соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации;

несоответствие заявки на участие в Конкурсе требованиям конкурсной документации.

Решение конкурсной комиссии о составе претендентов оформляется протоколом.

## Протокол рассмотрения Документов на участие в Конкурсе подписывается членами конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней после вскрытия конвертов с Документами  на участие в Конкурсе. В протоколе указываются наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, подавшего Документы на участие в Конкурсе, почтовый адрес, список документов на участие в Конкурсе, решение о допуске претендента к участию в Конкурсе и признании Участником конкурса или об отказе в допуске к участию в Конкурсе и о не признании его Участником Конкурса.

Конкурсная комиссия уведомляет о результатах предварительного отбора Участников Конкурса в течение одного дня со дня принятия такого решения.

В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения документов на участие в Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов Конкурс признается несостоявшимся. При этом организатор конкурса принимает решение о повторном проведении Конкурса.

В случае если конкурсной комиссией  принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного претендента, конкурс признается несостоявшимся. При этом конкурсная комиссия  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения документов,  передает такому претенденту проект договора. Такой претендент не вправе отказаться от заключения договора.

Решение об отстранении претендента от участия в конкурсе принимается  в случае:

установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом;

установления факта проведения ликвидации претендента  юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании претендента  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

факта приостановления деятельности такого претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

факта наличия у такого претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что претендент не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

## В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника в конкурсе на любом этапе его проведения.

## В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Документов на участие в Конкурсе конкурсная комиссия осуществляет оценку участников конкурса (в соответствии с критериями, предусмотренными в настоящей конкурсной документации).

Критерии оценки Участников Конкурса

Победителем признается Участник Конкурса, соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной документации и набравший наибольшее количество баллов.

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

| N п/п | Наименование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие специализированного транспорта для предоставления ритуальных услуг в соответствии с конкурсной документацией (на основании представленных документов: паспорт ТС и договор аренды или др. документов) |  |
|  | наличие | 10 |
|  | отсутствие | 0 |
| 2. | Наличие персонала для оказания ритуальных услуг (на основании трудового договора или других договорных отношений) |  |
|  | наличие | 10 |
|  | отсутствие | 0 |
| 3. | Наличие помещения для приема заявок (на основании правоустанавливающего документа на помещение или договора аренды, или других документов) |  |
|  | наличие | 10 |
|  | отсутствие | 0 |

14. Порядок и срок объявления результатов Конкурса

14.1. Рассмотрение Документов на участие в Конкурсе будет проведено

02 ноября 2022 года в 10 часов 00 мин  (по московскому времени) по адресу: Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11а.

14.2. Подведение итогов Конкурса:

11 ноября 2022 года по адресу: Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, д. 11а.

## 14.3. По результатам оценки Участников Конкурса подводятся итоги, и определяется победитель Конкурса - Участник Конкурса, соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной документации, набравший наибольшее количество баллов в целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). В случае равенства набранных Участниками баллов победителем признается Участник, Документы на участие в Конкурсе которым были поданы раньше.

## 14.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о подведении итогов Конкурса, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Документов на участие в Конкурсе. В протоколе о подведении итогов Конкурса указываются количество баллов, набранных Участниками Конкурса, наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, признанного победителем Конкурса.

## 14.5. Результаты Конкурса могут быть обжалованы Участниками Конкурса в судебном порядке.

## 14.6. В случае если после определения победителя Конкурса до заключения договора станут известны факты недостоверных сведений содержащихся в документах претендентов на участие в Конкурсе  или победитель Конкурса  откажется либо уклонится от заключения договора, конкурсная комиссия без объявления дополнительного Конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя Конкурса - Участника Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов в целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) среди Участников, не признанных победителями Конкурса. В случае равенства набранных Участниками баллов победителем признается Участник, Документы на участие в Конкурсе которым были поданы раньше.

## 14.7. Организатор конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов Конкурса извещает Участников о результатах Конкурса и размещает в официальном печатном издании и на официальном сайте сообщение о победителе Конкурса.

## 14.8. Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному перечню, организации, ставшей победителем Конкурса, необходимо будет установить договорные отношения с:

ГУ «Управление Пенсионного фонда России в Валдайском районе Новгородской области»  – на погребение пенсионеров, не работавших на день смерти; на погребение умерших не работавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии);

ГУ «Новгородское Региональное отделение Фонда социального страхования»- на погребение умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан;

муниципальным казенным учреждением Комитетом по социальным вопросам Администрации Валдайского муниципального района – на погребение умерших, которые не работали и не являлись пенсионерами; на погребение родившихся мертвыми детей по истечении 154 дней беременности;

## на погребение умерших, личность которых не установлена, и умерших, которые не имеют родственников.

## 15. Заключение договора

15.1. В течение 5 рабочих дней после подписания протокола о подведении итогов Конкурса организатор конкурса направляет победителю Конкурса             2 (два) экземпляра договора для подписания.

15.2. Если победитель конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов Конкурса не представил подписанный договор организатору конкурса, то он признается уклонившимся от заключения договора. В таком случае организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить договор, возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

15.3. Договор заключается сроком на 3 (три) года  без права последующего пролонгирования (проект договора - приложение 5 к конкурсной документации).

Проект Договора – Раздел IV к конкурсной документации.

_________________________

Раздел III. Техническая часть.

- Общие положения.

1.1. Выполнение работ (оказание услуг) производить в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" от 28 июня 2011 года;

## Положением Администрации Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения, упорядочении погребения умерших».

1.2. Для выполнения работ  участникам конкурса необходимо иметь:

специализированный автотранспорт (на праве собственности или на ином законном основании) для предоставления услуг по захоронению  (катафалк, грузовой автомобиль и др.);

персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) умерших;

наличие прямой телефонной связи для приема заявок;

наличие дополнительного оборудования и инвентаря для производства захоронений;

наличие помещения для приема заявок на предоставление ритуальных услуг.

## 1.3. Требования к качеству услуг по погребению

1.3.1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых участниками конкурса оказывающими ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции.

1.3.2. В соответствии с Положением Администрации Рощинского сельского поселения от 24.04.2017 года № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения, упорядочении погребения умерших», каждому жителю Рощинского сельского поселения гарантируется право на погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения.

## 1.4. Соблюдение участниками конкурса порядка оформления погребения

## 1.4.1. Для осуществления погребения исполнителю волеизъявления умершего, необходимо выдать удостоверение о захоронении по форме, приложение № 6 к конкурсной документации по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения (плата за выдачу удостоверения о захоронении не взимается);

1.4.2. Для осуществления погребения на свободном участке родственного захоронения или для подзахоронения умершего в существующую могилу исполнителю волеизъявления умершего, необходимо выдать разрешение на подзахоронение умершего согласно приложения № 7 к конкурсной документации по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения (плата за выдачу разрешения на подзахоронение не взимается);

1.4.3. Все захоронения на муниципальных общественных кладбищах регистрировать в книге регистрации захоронений с указанием номеров квадратов, рядов, могил и данных о лицах, ответственных за захоронения. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве участника конкурса бессрочно.

Перерегистрация захоронения на другое лицо возможна только с письменного согласия лица, на имя которого выдано удостоверение о захоронении, ответственного за данное захоронение.

1.5. Ведение документации:

журнал принятых заявок  на захоронение – где фиксируются дата и время поступления уведомления; данные на усопшего; фамилия и подпись лица, принявшего уведомление;

журнал учета произведенных захоронений – где фиксируются дата и время погребения; сектор захоронения; номер, присвоенный захоронению; фамилия и подпись ответственного за захоронение лица; и другие факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

1.6. Соблюдение участниками конкурса правил техники безопасности и противопожарной безопасности

Обеспечение соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил противопожарной безопасности.

2. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению

Гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый:

2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

2.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения;

2.1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

2.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище;

2.1.4. Погребение.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых участником конкурса сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего).

2.2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности; погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел:

2.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения;

2.2.2. Облачение тела;

2.2.3. Предоставление гроба;

2.2.4. Перевозка умершего на кладбище;

2.2.5. Погребение.

2.3. Качество услуг по погребению, предоставляемых населению Валдайского городского поселения, в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению указанных в пункте 2.2. раздела III:

2.3.1. Оформление документов, необходимых для погребения:

получение справки о смерти в медицинском учреждении;

оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС;

оформление удостоверения на захоронение;

оформление заказа на оказание услуг по погребению.

2.3.2. Облачение тела:

облачение тела в ткань, укладка в гроб.

2.3.3. Предоставление гроба:

предоставление гроба деревянного неокрашенного, без текстильного убранства;

предоставление регистрационной таблички, изготовленной из жести, окрашенной, размером 0,1м х 0,1м, с надписью о данных умершего (фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти);

предоставление регистрационного номера, изготовленного из жести, размером 50мм х 50мм, на котором выбит регистрационный номер захоронения;

предоставление деревянного креста (высотой не менее 1,6м, шириной в верхней части не менее 0,7 м) и крепление на нем регистрационной таблички, регистрационного номера.

2.3.4.  Доставка гроба.

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба и похоронных принадлежностей предоставляется специализированный или другой автотранспорт, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов.

2.3.5. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.

Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) до кладбища на специализированном или другом автотранспорте, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов (скорость движения от 25 до 40 км/ч .

2.3.6.Погребение.

Погребение включает:

предоставление могилы:

расчистку и разметку места для рытья могилы;

рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища,

осуществляемое с использованием механических или ручных средств;

зачистку могилы, осуществляемую вручную;

захоронение:

опускание гроба в могилу;

засыпку могилы;

устройство надмогильного холма;

установка деревянного креста на месте захоронения;

установка регистрационной таблички.

Приложение 1

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

Образцы форм и документов для заполнения претендентами конкурса

Председателю конкурсной комиссии

Администрации Рощинского сельского поселения

Адрес: Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино, 11а

от ____________________________________

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора по отбору

организации для оказания ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг

по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения

- Изучив документацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения, мы, нижеподписавшиеся, будучи уполномоченными лицами, представлять и действовать от имени:

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О предпринимателя)

подачей настоящей  Заявки выражаем желание принять участие в открытом конкурсе

на условиях, изложенных в извещении и  документации об открытом  конкурсе.

- Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим представителям нашей организации:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность, телефон)

3.   Настоящей Заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что: 
_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О предпринимателя)
           на день подачи Заявки на участие в открытом конкурсе не находиться в стадии ликвидации и на стадии проведения процедуры банкротства, 
           на день подачи Заявки на участие в открытом конкурсе деятельность не приостановлена.
4. Претендент, подающий заявку______________________________________обязуется:

(указать фирменное наименование организации, Ф.И.О предпринимателя)

а) Соблюдать условия и порядок проведения открытого конкурса, содержащиеся в извещении и документации о конкурсе, утвержденной организатором конкурса.

б) В случае признания нас Победителем открытого конкурса,  заключить с организатором конкурса договор на оказание ритуальных услуг на территории Рощинского сельского поселения не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов конкурса.

в) В случае   присвоения  второго номера нашей заявки, при отклонении  от заключения договора Победителем конкурса с организатором конкурса, заключение  договора на оказание ритуальных услуг на территории Рощинского сельского поселения является обязательным.

5. Данная заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

Наш юридический адрес:________________________________________________________

Наш фактический адрес: ___________________________________

Почтовый адрес:_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись претендента________________________________/ ________________________/

(его уполномоченного лица)            подпись                                      расшифровка подписи

М.П.(при наличии)

дата_____________________________

Приложения к заявлению на участие в открытом конкурсе:

приложение 1- конкурсное предложение

К настоящей Заявке прилагаем следующие документы:

1) анкету претендента, заполненную в соответствии с приложением 4 к конкурсной документации ( сведения о претенденте, подавшем заявку);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию устава, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию указанной выписки полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса - для юридических лиц;

3) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию указанной выписки  полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса - для индивидуальных предпринимателей;

## 4) копию решения или приказа о назначении (избрании) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без доверенности от имени претендента, - в отношении руководителя, доверенность на осуществление действий от имени претендента - в случае если от имени претендента действует иное лицо;

## 5) опись документов.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендента.

Претендент (уполномоченный представитель)

_________________________________________                                   _________________________________________                         ___________________________

(подпись)  (Должность руководителя)                                             (Фамилия И.О.)

Печать

Примечание: заявка на участие в конкурсе должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника конкурса (уполномоченного представителя), печатью (при наличии). Заявка и все документы (в том числе опись документов), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью участника конкурса (при наличии) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

Приложение 1

к заявке на участие в открытом конкурсе

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

_____________________________________________________________________________

(наименование претендента)

предлагаем оказать услуги по заключению договора на оказание  ритуальных услуг (гарантированного перечня услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения, и вносим свои предложения по

критериям:

| N п/п | Наименование критерия | Предложение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие специализированного транспорта для предоставления ритуальных услуг в соответствии с конкурсной документацией (на основании представленных документов: паспорт ТС и договор аренды или др. документов) | _____________ (имеется, отсутствует) | ___________ единиц |
| 2. | Наличие персонала для оказания ритуальных услуг (на основании трудового договора или других договорных отношений) | _____________ (имеется, отсутствует) | ___________ всего |
| 3. | Наличие помещения для приема заявок (на основании правоустанавливающего документа на помещение или договора аренды, или других документов) | _____________ (имеется, отсутствует) | ___________ всего |

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О, подпись руководителя)

М.П.

Приложение к конкурсному предложению:

копии документов в соответствии с пунктами № 1, № 2, № 3

Приложение 2

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

### УВЕДОМЛЕНИЕ

### о внесении изменений в Документы на участие в открытом конкурсе

Председателю конкурсной комиссии

Администрации Рощинского сельского поселения

№_____________                                                             «___»_____________20__г.

Уведомление о внесении изменений в Документы  на участие в конкурсе

Настоящим  уведомляем Вас, что претендент  вносит изменения в свои Документы регистрационный №_______  на участие в конкурсе по отбору организации для оказания ритуальных услуг (гарантированного перечня услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения.

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

### УВЕДОМЛЕНИЕ

### об отзыве Документов на участие в открытом конкурсе, поданные

### в запечатанном конверте

Председателю конкурсной комиссии Администрации Рощинского сельского поселения

№_____________                                                        «___»________________20__г.

Уведомление об отзыве Документов

на участие в конкурсе, поданные

в запечатанном конверте.

Уведомляет Вас, что претендент отзывает свои Документы регистрационный №_______ на участие в  конкурсе  по отбору организации для оказания ритуальных услуг (гарантированного перечня услуг по погребению) по погребению на территории Рощинского сельского поселения

(Поданный конверт получен, конверт не вскрыт)

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

# АНКЕТА

# претендента (участника, подавшего заявку на участие в конкурсе)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование - для юр.лиц (Ф.И.О для индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации (дата, номер и кем выдано) |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Фактическое местонахождение |  |
| 6. | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 7. | Контактные телефоны (служебный, персональный) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода города) при наличии |  |
| 9. | Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Приложение 5

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

ДОГОВОР

на оказание ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению)

по погребению на территории Рощинского сельского поселения

г. Валдай                                                                                       «___»_____________2022 года

Администрация Рощинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельского поселения Мячина Валентина Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________________________ ___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________ , действующего на основании ___________с другой стороны, в соответствии с Постановлением Администрации Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 64 «Об утверждении порядка проведения открытого конкурса по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения Новгородской области.

## 1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Валдайского городского поселения  и обязуется осуществлять захоронения в соответствии:

## со ст. 9 Федерального закона РФ от 12 января 1996 года  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

## правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025;

## Положение Администрации Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского  поселения и упорядочении погребения умерших».

## технической частью (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Настоящий договор составлен на основании проведения открытого конкурса Протокол № ____от «____»  ________2022 г. и заключается в соответствии с действующим законодательством по результатам проведения открытого конкурса.

# 2.  Оказание услуг

2.1. Оказание услуг по настоящему Договору производится силами, средствами и транспортом Исполнителя.

2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора; немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.

2.3. Срок предоставления услуг: с даты заключения договора по 31.12.2025 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ по настоящему Договору  в соответствии: с Федеральным законом РФ от 12 января 1996 года № 8-ФЗ; Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025; СанПиН 2.1.2882-11; положением администрации Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения и упорядочении погребения умерших» и технической частью (приложение 1 к настоящему Договору).

3.1.2. Исполнителю необходимо:

иметь:

специализированный транспорт для предоставления услуг по захоронению;

-персонал для оказания услуг;                                                                               -помещение для приема заявок и хранение документов учета мест захоронения;

-наличие прямой телефонной связи для приема заявок.

Ведение документации:

журнал принятых заявок (уведомлений) на захоронение - где фиксируются дата и время поступления уведомления; данные на усопшего; фамилия и подпись лица, принявшего уведомление;

журнал учета произведенных захоронений по секторам - где фиксируются дата и время погребения; гос.номер катафалка (автотранспорта), задействованного на погребении; сектор захоронения; номер, присвоенный захоронению; фамилия и подпись ответственного лица; и другие факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя;

журнал учета захоронений:

а) усопших, имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить захоронение;

б) усопших, не имеющих супруга, близких или иных родственников либо законного представителя умершего;

в) умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, не имеющих супруга, близких или иных родственников либо законного представителя умершего;

г) умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.

3.1.3. Исполнитель обязан предоставить гарантии погребений:

предоставление гарантированного законодательством перечня услуг по погребению;

# умерших (погибших) военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны;

# умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя.

# 3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут  создать невозможность их завершения в установленный срок;

# 3.1.5. Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;

# 3.1.6. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом оформленную документацию по учету оказанных услуг;

# 3.1.7. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им качества приобретаемых материалов;

# 3.1.8. В течение 10 (десяти)  дней с момента заключения настоящего Договора довести до населения Рощинского сельского поселения через СМИ  информацию о предоставлении  данного вида услуг с указанием часов приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя, а также размещение  информации на информационном стенде о предоставлении гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению (услуги, предоставленные Исполнителем на безвозмездной основе);

# 3.1.9.Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего Договора, а также  в срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе  или иные отступления от условий настоящего Договора;

# 3.1.10.Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком по исполнению условий настоящего Договора;

# 3.1.11.Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством  используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объекта (в рамках настоящего Договора), предъявлять  по требованию Заказчика исполнительную документацию.

# 3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору;

3.1.13. По окончании срока действия Договора в 3 (трех) дневный срок предоставить документацию, предусмотренную п. 3.2 ст.3 настоящего Договора в администрацию Рощинского сельского поселения (новый договор заключается только на основании проведения нового конкурса).

3.1.14. Нести ответственность при планировке захоронений (четкое прослеживание рядов, пешеходных дорожек, отступлений от других мест захоронений и т.д.), то есть соблюдать упорядочение погребения умерших и выполнять работы в соответствии с положением администрации Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения и упорядочении погребения умерших».

3.1.15. Каждому жителю Рощинского сельского поселения гарантировать право на погребение с учетом его волеизъявления и предоставление бесплатно участка земли для погребения тела.

3.1.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Исполнитель вправе

4.2.1. Исполнитель имеет право на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному перечню.

## Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантированному перечню, Исполнителю, необходимо будет установить договорные отношения с:

## ГУ «Управление Пенсионного фонда России в Валдайском районе Новгородской области» –на погребение пенсионеров, не работавших на день смерти; на погребение умерших не работавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости ( в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии);

## ГУ «Новгородское Региональное отделение Фонда социального страхования»- на погребение умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан;

## муниципальным казенным учреждением «Комитет по социальным вопросам администрации Валдайского района Новгородской области» – на погребение умерших, которые не работали и не являлись пенсионерами; на погребение родившихся мертвыми детей по истечении 154 дней беременности; на погребение умерших, личность которых не

## установлена, и умерших, которые не имеют родственников.

## 4.2.2. Исполнитель вправе заключать договоры с физическими и юридическими лицами на проведение отдельных работ по погребению, а также по устройству и содержанию могил, надмогильных сооружений и на изготовление предметов похоронного ритуала.

4.3 Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.4. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

4.5. Заказчик обязан:

4.5.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего Договора;

4.5.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.

4.6. Заказчик вправе:

4.6.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, отборы образцов для контроля за качеством работ, выполненных по договору, материалов, а также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом выполнения работ;

4.6.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов,  не обеспечивающих требуемый уровень качества предоставляемых услуг;

4.6.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору.

5.  Ответственность Сторон

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Для целей настоящего Договора работы и услуги считаются выполненными или оказанными с ненадлежащим качеством если:

объем работ и набор предметов похоронного ритуала не соответствует установленному гарантированному перечню услуг по погребению;

работы и услуги выполняются или оказываются с нарушением  установленных действующим законодательством сроков.

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную ответственность  в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.

5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

5.6.Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему Договору,   должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств.

7. Порядок расторжения договора

7.1. Договор расторгается досрочно:

по соглашению Сторон;

решением Арбитражного суда по Новгородской области по требованию одной из Сторон, если другая Сторона нарушает условия Договора;

в одностороннем порядке по требованию одной из сторон при условии предупреждения об этом другой стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения договора.

7.2. Действие Договора может быть приостановлено:

по итогам  рассмотрения на заседании Комиссии о грубых или неоднократных нарушениях действующего законодательства;

невыполнении государственных гарантий по погребению.

7.3. Основания для расторжения Договора:

представление соответствующего заявления Исполнителем;

ликвидация юридического лица, прекращение деятельности предпринимателя;

невыполнение Исполнителем предписаний или распоряжений органов местного самоуправления администрации Рощинского сельского поселения об  устранении нарушений действующего  законодательства, условий Договора, приостановление в соответствии с действующим законодательством деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя;

фактическое прекращение деятельности по оказанию ритуальных услуг;

отказ от выполнения государственных гарантий при погребении;

не предоставление гарантированного перечня услуг по погребению;

однократный отказ от транспортировки тела (останков) умершего (погибшего) личность которого не установлена, от места обнаружения в морг, а также до судебно-медицинских учреждений для  экспертизы.

8. Срок действия договора и иные условия

8.1. Срок действия Договора: с даты заключения договора  до 31.12.2020.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и  подписаны всеми сторонами.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и  подписаны всеми сторонами.

9. Адреса, банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| 175400, Новгородская обл., Валдайский район, п. Рощино, д. 11а |  |
| Банковские реквизиты: л/с 03503012240 в УФК по Новгородской области Банк получатель: Отделение Новгород, г. Великий Новгород ИНН/КПП 5302001218/530201001 р/счет 40204810400000000007 ОКПО 04034958 ОКАТО 49208000000 ОГРН 1025300516636 БИК 044959001 |  |
| Глава сельского поселения __________________В.Б.Мячин | _____________________________ |
| «_____»_______________2022 г. | «_____» _____________2022 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение 1 к договору

Техническая часть

1. Общие положения.

1.1. Выполнение работ (оказание услуг) производить в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" от 28 июня 2011 года;

## положением администрации Рощинского сельского поселения от 24 апреля 2017 года № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения и упорядочении погребения умерших».

1.2. Для выполнения работ  участникам конкурса необходимо иметь:

специализированный автотранспорт (на праве собственности или на ином законном основании) для предоставления услуг по захоронению  (катафалк, грузовой автомобиль и др.);

персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) умерших;

наличие прямой телефонной связи для приема заявок;

наличие дополнительного оборудования и инвентаря для производства захоронений;

наличие помещения для приема заявок на предоставление ритуальных услуг.

## 1.3. Требования к качеству услуг по погребению

1.3.1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых участниками конкурса оказывающими ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции.

1.3.2. В соответствии с Положением Администрации Рощинского сельского поселения от 24.04.2017 № 67 «О содержании и порядке деятельности общественных кладбищ Рощинского сельского поселения, упорядочении погребения умерших», каждому жителю Рощинского сельского поселения гарантируется право на погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребение.

## 1.4. Соблюдение участниками конкурса порядка оформления погребения

## 1.4.1. Для осуществления погребения исполнителю волеизъявления умершего, необходимо выдать удостоверение о захоронении по форме, согласно приложения № 6 к конкурсной документации по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения;

1.4.2. Для осуществления погребения на свободном участке родственного захоронения или для подзахоронения умершего в существующую могилу исполнителю волеизъявления умершего, необходимо выдать разрешение на подзахоронение умершего, согласно приложения № 7 к конкурсной документации по отбору организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Рощинского сельского поселения (плата за выдачу разрешения на подзахоронение не взимается);

1.4.3. Все захоронения на муниципальных общественных кладбищах регистрировать в книге регистрации захоронений с указанием номеров квадратов, рядов, могил и данных о лицах, ответственных за захоронения. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве участника конкурса бессрочно.

Перерегистрация захоронения на другое лицо возможна только с письменного согласия лица, на имя которого выдано удостоверение о захоронении, ответственного за данное захоронение.

1.5. Ведение документации:

журнал принятых заявок  на захоронение – где фиксируются дата и время поступления уведомления; данные на усопшего; фамилия и подпись лица, принявшего уведомление;

журнал учета произведенных захоронений – где фиксируются дата и время погребения; сектор захоронения; номер, присвоенный захоронению; фамилия и подпись ответственного за захоронение лица; и другие факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

1.6. Соблюдение участниками конкурса правил техники безопасности и противопожарной безопасности

Обеспечение соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил противопожарной безопасности.

2. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению

Гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый:

2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

2.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения;

2.1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

2.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище;

2.1.4. Погребение.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых участником конкурса сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего).

2.2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности; погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел:

2.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения;

2.2.2. Облачение тела;

2.2.3. Предоставление гроба;

2.2.4. Перевозка умершего на кладбище;

2.2.5. Погребение.

2.3. Качество услуг по погребению, предоставляемых населению Валдайского городского поселения, в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению указанных в пункте 2.2 раздела III:

2.3.1. Оформление документов, необходимых для погребения:

получение справки о смерти в медицинском учреждении;

оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС;

оформление удостоверения на захоронение;

оформление заказа на оказание услуг по погребению.

2.3.2. Облачение тела:

облачение тела в ткань, укладка в гроб.

2.3.3. Предоставление гроба:

предоставление гроба деревянного неокрашенного, без текстильного убранства;

предоставление регистрационной таблички, изготовленной из жести, окрашенной, размером 0,1м х 0,1м, с надписью о данных умершего (фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти);

предоставление регистрационного номера, изготовленного из жести, размером 50мм х 50мм, на котором выбит регистрационный номер захоронения;

предоставление деревянного креста (высотой не менее 1,6м, шириной в верхней части не менее 0,7 м) и крепление на нем регистрационной таблички, регистрационного номера.

2.3.4.  Доставка гроба.

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба и похоронных принадлежностей предоставляется специализированный или другой автотранспорт, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов.

2.3.5. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.

Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) до кладбища на специализированном или другом автотранспорте, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов (скорость движения от 25 до 40 км/ч).

2.3.6.Погребение.

Погребение включает:

предоставление могилы:

расчистку и разметку места для рытья могилы;

рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища,

осуществляемое с использованием механических или ручных средств;

зачистку могилы, осуществляемую вручную;

захоронение:

опускание гроба в могилу;

засыпку могилы;

устройство надмогильного холма;

установка деревянного креста на месте захоронения;

установка регистрационной таблички.

_______________________________

Приложение 6

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАХОРОНЕНИИ

№ _____ от «_____» ___________ 20___г.

Удостоверение выдано гр-ну ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

о регистрации захоронения на __________________________________________________

(наименование кладбища)

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________

умершего (ей)  «___» ________________  __________ г.,

свидетельство о смерти   серия ____ № ________ выдано___________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

М.П.           Ответственное лицо  __________ ( _____________ )

Приложение 7

к конкурсной документации по отбору организации

для оказания ритуальных услуг по погребению на

территории Рощинского сельского поселения

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДЗАХОРОНЕНИИ

№ _____ от «_____» ___________ 20___г.

Удостоверение выдано гр-ну ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

о регистрации подзахоронения на __________________________________________________

(наименование кладбища)

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________

умершего (ей)  «___» ________________  __________ г.,

свидетельство о смерти   серия ____ № ________ выдано___________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

М.П.           Ответственное лицо  __________ ( _____________ )

ИНФОРМАЦИЯ

| Сведения о численности муниципальных служащих Рощинского сельского поселения Ш квартал 2022 года |
| --- |
| Численность муниципальных служащих | 5 |
| Фактические расходы на содержание (тыс.руб.) | 946,2 |

Учредитель информационного бюллетеня: Совет депутатов Рощинского сельского поселения;

Адрес редакции: 175418, Новгородская обл., Валдайский р-н, п. Рощино, д.11а;

Информационный бюллетень выходит два раза в месяц. Цена – бесплатно